PAKIET nr 1

STAPLERY LINIOWE BEZ NOŻA (do zamykania na głucho) z regulowanym dociskiem i wymiennymi magazynkami;

Opis przedmiotu dla pozycji 1, 3, 5, 7:

- zakres możliwości akomodacji tkanek różnej grubości

- konieczny jednolity docisk tkanek na całej długości zespolenia

- konieczny element zapobiegający niepożądanemu przesuwaniu tkanki pomiędzy zbliżanymi szczękami staplera (iglica, ogranicznik lub inny element budowy)

- wymagane zszywki ułożone w dwóch naprzemiennych liniach

- świadectwo producenta potwierdzające możliwości i parametry wykonania badanie MRI

- wymagana możliwość oddania minimum 4 strzałów

- pozycja 9

Opis przedmiotu dla pozycji 2, 4, 6, 8:

- kompatybilność ze staplerami z pozycji 1, 3, 5, 7

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Nazwa producenta | Nr kat. | Rodzaj dołączonego dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 60 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,0-2,5mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki, możliwość oddania minimum 4 strzałów. Średnica drutu zszywki standardowa. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |

| 2. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 60 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,0 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki. Średnica drutu zszywki standardowa | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Stapler z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 90 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,0 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki, możliwość oddania minimum 4 strzałów. Średnica drutu zszywki standardowa | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 90 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,0 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki.. Średnica drutu zszywki standardowa | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stapler o zwiększonej wysokości zamknięcia zszywki (do grubszej tkanki) z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 60 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki, możliwość oddania minimum 4 strzałów Średnica drutu zszywki zwiększona (do masywnych tkanek) | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera o zwiększonej wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 60 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki.. Średnica drutu zszywki zwiększona (do masywnych tkanek) | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Stapler o zwiększonej wysokości zamknięcia zszywki (do grubszej tkanki) z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 90 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki, możliwość oddania minimum 4 strzałów. Średnica drutu zszywki zwiększona (do masywnych tkanek) | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera o zwiększonej wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 90 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki.. Średnica drutu zszywki zwiększona (do masywnych tkanek). | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Stapler liniowy zamykający 60 mm do tkanki standardowej 1,5 mm/grubej 2,0 mm. Mechanizm zapobiegającym odpalaniu sztaplera z wystrzelonym magazynkiem, wymagana możliwość oddania 8 strzałów. | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek kompatybilny do pozycji nr 9 | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stapler liniowy zamykający 55 mm, do tkanki grubej 2,0 mm i standardowej 1,5 mm. z rotacją trzonu 190 stopni, główka przegubowa 80 stopni, trzon posiadający możliwość elastycznego wyginania na zasadzie elastycznej sprężyny. | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Co stanowi łączną wartość:

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

………………………………….

podpis

PAKIET nr 2

STAPLERY OKRĘŻNE Z NOŻEM, proste i wygięte, wygięte z laparoskopową długością;

Opis przedmiotu :

- możliwość regulowanej kompresji tkanek o zróżnicowanej grubości w zakresie 1-2,5 mm

- możliwie maksymalna średnica uzyskanego światła zespolenia (zależna od średnicy staplera)

- antypoślizgowy, gumowy uchwyt rękojeści spustowej i trzonu sztaplera – do pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6

- czterostopniowa skala kompresji tkanki z zaznaczona skalą

- świadectwo producenta potwierdzające możliwość i parametry wykonania badania MRI

- mechanizm bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu odpalenia staplera

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Nazwa producenta | Nr kat. | Rodzaj dołączonego dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | prosty, średnica główki staplera 24-26 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. | 15 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | prosty, średnica główki staplera 28-30 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. | 15 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | prosty, średnica główki staplera 32-34 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | wygięty, średnica główki staplera 24-26 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm., antypoślizgowy uchwyt sztaplera, wymagana dostępność wersji laparoskopowej czarnej | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | wygięty, średnica główki staplera 28-30 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm., antypoślizgowy uchwyt sztaplera, wymagana dostępność wersji laparoskopowej czarnej | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | wygięty, średnica główki staplera 32-34 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm., antypoślizgowy uchwyt sztaplera, wymagana dostępność wersji laparoskopowej czarnej | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Co stanowi łączną wartość:

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

………………………………….

podpis

PAKIET nr 3

STAPLERY LINIOWE Z ANATOMICZNIE (półkoliście) wygiętą główką, tnące :

Opis przedmiotu dla pozycji 1, 3:

- konieczne dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek,

- wymagane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające korygowanie położenia zespalanych tkanek do żądanego położenia juz po zamknięciu staplera a przed wystrzeleniem zszywek,

- stapler posiada dwie oddzielne dźwignie; zamykającą szczęki oraz odpalającą ładunek,

- wymagana możliwość oddania minimum 6 strzałów,

- świadectwo producenta potwierdzające możliwość i parametry wykonania badanie MRI

- dostępne dwie wysokości zszywek tkanka gruba 2,0 mm tkanka standardowa 1,44 mm

Opis przedmiotu dla pozycji 2, 4:

- kompatybilność ze staplerami z pozycji 1, 3

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Nazwa producenta | Nr kat. | Rodzaj dołączonego dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler umożliwiający jednoczasowe zespolenie na głucho i odcięcie tkanki pomiędzy dwoma podwójnymi , naprzemiennie ułożonymi rzędami zszywek, do tkanki standardowej. Możliwość oddania minimum 6 strzałów | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zszywki wykonane z tytanu , ładunek wymienny sterylny, do staplera z anatomicznie wygiętą główką umożliwiającego jednoczasowe zespolenie na głucho i odcięcie tkanki pomiędzy dwoma podwójnymi, naprzemiennie ułożonymi rzędami zszywek, do tkanki standardowej, kompatybilne ze staplerami z pozycji 1 | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |

| 3. | Stapler umożliwiający jednoczasowe zespolenie na głucho i odcięcie tkanki pomiędzy dwoma podwójnymi , naprzemiennie ułożonymi rzędami zszywek, do tkanki o zwiększonej grubości. Możliwość oddania minimum 6 strzałów | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Zszywki wykonane z tytanu , ładunek wymienny sterylny, do staplera z anatomicznie wygiętą główką umożliwiającego jednoczasowe zespolenie na głucho i odcięcie tkanki pomiędzy dwoma podwójnymi, naprzemiennie ułożonymi rzędami zszywek, do tkanki o zwiększonej grubości, kompatybilne ze staplerami z pozycji 3 | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Co stanowi łączną wartość:

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

………………………………….

podpis

PAKIET nr 4

STAPLERY LINIOWE Z NOŻEM, tnąco - zamykające z wymiennymi magazynkami

Opis przedmiotu dla pozycji 1:

- konieczny sposób domykania bransz saplera zapewniający ich równoległe położenie oraz jednolitą siłę kompresji tkanki i równomierne formowanie się zszywek na całej długości wykonywanego zespolenia

- konieczny element zapobiegający niepożądanemu przesuwaniu tkanki pomiędzy zbliżanymi szczękami staplera (ogranicznik, iglica lub inny element budowy)

- konieczne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające korygowanie położenia zespalanych tkanek przed wystrzeleniem zszywek

- kompatybilność ze staplerami analogicznie 2 do 1, 4 do 3, 6 do 5

- świadectwo producenta potwierdzające możliwość i parametry wykonania badania MRI.

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Nazwa producenta | Nr kat. | Rodzaj dołączonego dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler o długości linii zespolenia 100 mm, do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Średnica drutu zszywki standardowa | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Długość linii zespolenia 100 mm, | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler o długości linii zespolenia 75 mm, do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk sztaplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Średnica drutu zszywki standardowa zszywki 3 D możliwość regulowania wysokości zamknięcia zszywki w jednym ładunku w zakresie 1,5 mm 1,8 mm 2,8 mm. Dwie potrójne linie zszywek. Stapler bez ładunku. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Długość linii zespolenia 75 mm, dwie potrójne linie zszywek przestrzennych 3D. Możliwość regulowania wysokości zamknięcia zszywki w jednym ładunku na poziomie 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler o długości linii zespolenia 55 mm, do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Średnica drutu zszywki standardowa. Zszywki 3D możliwość regulowania wysokości zamknięcia zszywki w jednym ładunku w zakresie 1,5mm 1,8 mm 2,8 mm. Dwie potrójne linie zszywek. Stapler bez ładunku. | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Długość linii zespolenia 55 mm, dwie potrójne linie zszywek przestrzennych 3D. Możliwość regulowania wysokości zamknięcia zszywki w jednym ładunku na poziomie 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Co stanowi łączną wartość:

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

………………………………….

podpis

PAKIET nr 5

JEDNORAZOWY JAŁOWY SPRZĘT LAPAROSKOPOWY

Opis przedmiotu dla poz. 1:

  - konieczność jednoręcznej obsługi,

  - tytanowe zszywki

  - świadectwo producenta potwierdzające możliwość i parametry wykonania badania MRI

Opis przedmiotu dla pozycji 2-13:

- klipsy do klipsownicy – kompatybilne z klipsownicą laparoskopową firmy J&J – pozycja 2 i 3

- świadectwo producenta potwierdzające możliwość i parametry wykonania badania MRI

- trokary i narzędzia laparoskopowe jednorazowego użytku – sterylne – pozycja 3-11

- konieczność jednoręcznej obsługi – pozycja 8-11

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Nazwa producenta | Nr kat. | Rodzaj dołączonego dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler o średnicy ramienia 10/11 mm, ze sztywnym ramieniem, zawierający 20 zszywek. | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy do klipsownicy laparoskopowej, kompatybilne z klipsownicą firmy J&J, średnio–duże z rowkami stabilizującymi klips w klipsownicy oraz z rowkami zapobiegającymi zsuwaniu się klipsa z naczynia. | 20 | Opakowanie a’ 108 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsy do klipsownicy laparoskopowej, kompatybilne z klipsownica firmy J&J, duże z rowkami stabilizującymi klips w klipsownicy oraz z rowkami zapobiegającymi zsuwaniu się klipsa z naczynia. | 8 | Opakowanie a’ 108 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | zestaw trokarowy zawierający dwie kaniule i jeden grot – trokar o średnicy 5 mm z linearnym ostrzem, przeźroczystą kaniulą o długości 100 mm, koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym, zastawka trokara ułożona pod kątem 40-45 stopni do jego osi długiej, kaniula z systemem stabilizacyjnym w postaci żeberkowania | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | zestaw trokarowy zawierający dwie kaniule i jeden grot – trokar o średnicy 10/12 mm z linearnym ostrzem, przeźroczystą kaniulą o długości 100 mm, koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym, zastawka trokara ułożona pod kątem 40-45 stopni do jego osi długiej, kaniula z systemem stabilizacyjnym w postaci żeberkowania | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Trokar optyczny bez ostrza (noża), średnica tulei trokara 5 mm, optyczny element roboczy separujący tkanki, długość rowkowanej tulei 100 mm, przeźroczysta kaniula, koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym, kaniula z systemem stabilizacyjnym w postaci żeberkowania , ergonomiczna część uchwytowa, brak konieczności stosowania jakichkolwiek reduktorów w stosunku do wykorzystywanego sprzętu laparoskopowego w zakresie średnic od 5 mm do 12 mm. | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Trokar optyczny bez ostrza (noża), średnica tulei trokara 12 mm, optyczny element roboczy separujący tkanki, długość rowkowanej tulei 100 mm, przeźroczysta kaniula, koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym,kaniula z systemem stabilizacyjnym w postaci żeberkowania , ergonomiczna część uchwytowa, brak konieczności stosowania jakichkolwiek reduktorów w stosunku do wykorzystywanego sprzętu laparoskopowego w zakresie średnic od 5 mm do 12 mm. | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny pojemnik na preparat – worek ekstrakcyjny wykonany z poliuretanu, odporny na rozerwanie, o gładkiej strukturze. Objętość worka ok. 225 ml.(+/- 10 %) | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dysektor laparoskopowy zakrzywiony o średnicy ramienia 5 mm, z obrotowym ramieniem | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nożyczki laparoskopowe zakrzywione o średnicy ramienia 5 mm, z obrotowym ramieniem | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Grasper (preparator) laparoskopowy zakrzywiony o średnicy ramienia 5 mm, z obrotowym ramieniem | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła insuflacyjna do zabiegu laparoskopowego, w celu wytworzenia odmy otrzewnowej, długość 120 – 150 mm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Co stanowi łączną wartość:

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

.……………………………….

podpis

Pakiet nr 5A

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Nazwa producenta | Nr kat. | Rodzaj dołączonego dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Klipsownica jednorazowa, do zabiegów otwartych dł. ramienia 24 cm, 20 klipsów w aplikatorze, dł. klipsa zamkniętego 6 mm | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsownica jednorazowa, do zabiegów otwartych dł. ramienia 28 cm, 30 klipsów w aplikatorze, dł. klipsa zamkniętego 6 mm. | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |

Co stanowi łączną wartość:

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

.……………………………….

podpis

PAKIET nr 6

KOŃCÓWKI  DO NOŻA HARMONICZNEGO FIRMY ETHICON ENDO-SURGERY:

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Nazwa producenta | Nr kat. | Rodzaj dołączonego dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowa zaawansowana końcówka bipolarna długość 22 cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długość 36 cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Co stanowi łączną wartość:

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

………………………………….

podpis

PAKIET nr 7

STAPLER SKÓRNY WRAZ Z URZĄDZENIEM DO USUWANIA ZSZYWEK

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Nazwa producenta | Nr kat. | Rodzaj dołączonego dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler skórny jałowy jednorazowego użytku z min. 35 zszywkami | 300 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do usuwania w/w zszywek | 300 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Co stanowi łączną wartość:

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

………………………………….

Podpis