PAKIET nr 1

Zestaw haków automatycznych

Modularny system haków automatycznych do zabiegów chirurgicznych, wykonany ze stali nierdzewnej, można go myć zarówno ręcznie, jak i w myjkach automatycznych, sterylizowany w 134º, umożliwiający indywidualne dopasowanie do wymagań lekarza operującego, umożliwiający zmianę ustawienia każdego ramienia indywidualnie, bądź całej we wszystkich płaszczyznach.  Zestaw wybranych elementów, kompatybilnych ze sobą z możliwością rozbudowy, w tym do zestawu tarczycowego. 2 lata gwarancji.

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ramię główne stelaża – mocowane do listwy bocznej stołu operacyjnego, ze zintegrowaną izolacją elektryczną, z możliwością regulacji wysokości zestawu, możliwość podpięcia z obu stron stołu, na całej długości listwy bocznej, rozkładana na 3 elementy do sterylizacji, wyposażone w klamrę umożliwiającą płynną regulację wysokości zestawu oraz kąta ustawienia ramienia poprzecznego za pomocą dźwigni. Dla łatwej i szybkiej identyfikacji oraz korekty ustawienia dźwigania w kolorze odrębnym od reszty konstrukcji. Klamra mocująca wyposażona w system ząbkowego dopasowania gwarantujący stabilność zestawu. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ramię poprzeczne stelaża – z wmontowanymi 3 zawiasami kulkowymi oraz 3 blokadami pozycji „open-closed”, służącymi do szybkiej zmiany ustawienia bądź całej ramy zestawu, bądź każdego ramienia indywidualnie oraz 2 pierścieniami „szybkozłączki” służącymi podpięciu ramion bocznych stelaża. Zawiasy kulowe umożliwiają płynną regulację ramy we wszystkich płaszczyznach (we wszystkich stopniach swobody). Dla łatwej i szybkiej identyfikacji oraz korekty ustawienia dźwignia blokady pozycji w kolorze odrębnym od reszty konstrukcji. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ramię boczne stelaża – montowane do pierścieni bocznych na tzw. „szybkozłączach” umożliwiające podpięcie klamer uniwersalnych „soft” na całej długości ramienia, z blokadą końcową uniemożliwiającą zsunięcie się klamry. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Klamra uniwersalna „soft” – z automatyczną blokadą pozycji umożliwiająca ustabilizowanie zarówno haka, jak i samej klamry w dowolnym położeniu we wszystkich stopniach swobody. Blokada pozycji haka za pomocą 1 dźwigni 1 płynnym ruchem „open-closed”. Dla łatwej i szybkiej identyfikacji oraz płynnej korekty ustawienia haka dźwignie stabilizujące w kolorze odrębnym od reszty konstrukcji. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prosty trzymacz ostrza – prosty z przepięciem do ostrza haka umożliwiającym jego płynną regulację w płaszczyźnie poziomej, kompatybilny z klamrą uniwersalną. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Trzymacz ostrza z zawiasem kulowym – z dodatkowym zawiasem kulkowym i blokadą pozycji ustawienia haka typu „open-closed”, kompatybilny z klamrą uniwersalną, umożliwiający ustawienie haka w dowolnej pozycji i pod odwolnym kątem (we wszystkich stopniach swobody), nawet przy głębokim usytuowaniu ostrza. Dla łatwej i szybkiej identyfikacji oraz płynnej korekty ustawienia haka dźwignie stabilizujące w kolorze odrębnym od reszty konstrukcji. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrze haka Langebeck – kompatybilne z trzymaczem ostrza obu typów, wymiary ostrza 50 mmx150mm +/- 5 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Hak powłokowy Kirschner – kompatybilny z klamrami uniwersalnymi, wymiary haka 60mmx85mm +/- 5mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Haki powłokowe Kirschner – kompatybilne z klamrami uniwersalnymi, wymiary haka 78mmx65mm +/-5mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plastyczne ostrze haka głębokiego – kompatybilne z trzymaczem ostrza obu typów, plastyczne – umożliwiające dowolne dopasowanie wygięcia haka, wymiary ostrza 75mmx160mm +/-5mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Plastyczne ostrze haka głębokiego – kompatybilne z trzymaczem ostrza obu typów, plastyczne – umożliwiające dowolne dopasowanie wygięcia haka, wymiary ostrza 50mmx160mm +/-5mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strut – proste zamknięcie ramy – zamknięcie ramy stelaża, kompatybilne z klamrami uniwersalnymi | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Co stanowi łączną wartość:

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

………………………………….

podpis