###### Parametry techniczno - użytkowe

###### HISTEROSKOP Z INSTRUMENTARIUM, KOMPAKTOWYM TOREM WIZYJNYM I POMPĄ

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie oraz nr strony z załączonych dokumentów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji nie starszy niż 2012r. | Tak, podać rok produkcji |  |
| 3 | Producent/ Typ | Podać |  |
| A | PARAMETRY |  |  |
|  | Histeroskop diagnostyczno - operacyny |  |  |
| 1 | Histeroskop diagnostyczno - operacyjny zapewniający ciągły przepływ płynnego medium rozszerzającego |  |  |
| 2 | Optyka endoskopowa: kąt patrzenia 30°, długość ok. 30 cm, średnica 2,9 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna -szt. 1 |  |  |
| 3 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 4,3 mm, wyposażony w kanał dla instrumentów półsztywnych 5 Fr., wraz z kranikiem i przyłączem LUER-Lock - szt. 1 |  |  |
| 4 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, rozmiar <= 5 mm, wraz z kranikiem i przyłączem LUER-Lock - szt. 1 |  |  |
| 5 | Kleszcze chwytająco – biposyjne, dwie szczęki ruchome, śr. 5 Fr., długość ok. 34 cm - szt. 1 |  |  |
| 6 | Nożyczki ostro zakończone, jedno ostrze ruchome, śr. 5 Fr.,długości ok. 34 cm - szt. 1 |  |  |
| 7 | Elektroda waporyzacyjna, bipolarna, zagięta 90°, śr. 5 Fr., długość ok. 36 cm – szt. 1 |  |  |
| 8 | Przewód bipolarny, długość min. 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną – szt. 1 |  |  |
| 9 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów o wymiarach min. 525 x 240 x 70 mm – szt. 1 |  |  |
|  | Pompa ssąco - płucząca |  |  |
| 10 | Pompa przeznaczona do płukania i odsysania podczas operacji histeroskopowych i laparoskopowych |  |  |
| 11 | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej |  |  |
| 12 | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej |  |  |
| 13 | Zakres regulacji ciśnienia płukania: Histeroskopia: 0-200 mmHg Laparoskopia: 0-400 mmHg |  |  |
| 14 | Zakres regulacji przepływu: Histeroskopia: 0-500 ml/min Laparoskopia: 0-1000 ml/min |  |  |
| 15 | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: Histeroskopia: 0- (-) 0,5 bar Laparoskopia: 0- (-) 0,8 bar |  |  |
| 16 | Automatyczny dobór zakresów parametrów płukania w zależności od drenów |  |  |
| 17 | Wyświetlacz słupkowy wartości ciśnienia zadanego oraz mierzonego płukania |  |  |
| 18 | Wyświetlacz słupkowy wartości ciśnienia zadanego oraz mierzonego odsysania |  |  |
| 19 | Wyświetlacz słupkowy zadanej oraz mierzonej prędkości przepływu płynu |  |  |
| 20 | Alarmy przekroczenia wartości zadanych |  |  |
| 21 | Interfejs do komunikacji pomiędzy urządzeniami |  |  |
| 22 | Wyposażenie: słój do odsysania 5 litrów, pokrywa i stojak na słój |  |  |
| 23 | Dreny do odsysania, silikonowe, nadające się do sterylizacji - szt. 1 |  |  |
| 24 | Dreny do płukania z igłami, jednorazowe - szt. 10 |  |  |
|  | Przenośny tor wizyjny |  |  |
| 25 | Endoskopowy, medyczny, przenośny tor wizyjny składający się ze zintegrowanego w jednym urządzeniu monitora, źródła światła oraz procesora kamery endoskopowej; przeznaczony do współpracy z endoskopami sztywnymi oraz fiberoskopami i wideo endoskopami |  |  |
| 26 | Waga maksymalna do 8 kg |  |  |
| 27 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 15”, kontrast min. 700:1, rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli |  |  |
| 28 | Źródło światła wyposażone w lampę generującą światło o temperaturze koloru min. 5700 K |  |  |
| 29 | Procesor kamery współpracujący z głowicami endoskopowymi, wyposażony w: |  |  |
|  | - funkcję cyfrowego wzmocnienia kontrastu |  |  |
|  | - funkcję eliminacji siatki fibroskopu z możliwością włączenia i wyłączenia dostępną w dowolnym momencie z głowicy kamery |  |  |
|  | - zoom cyfrowy 2 x |  |  |
|  | - funkcję obrotu obrazu o 180 st. i odbicia lustrzanego |  |  |
|  | - funkcję regulacji jasności, czasu migawki oraz kolorów |  |  |
|  | - gniazda DVI IN i DVI OUT |  |  |
|  | - min. 5 gniazd USB do podłączenia klawiatury, myszki, drukarki oraz zewnętrznych pamięci USB |  |  |
|  | - gniazdo kart SD |  |  |
|  | - funkcję rejestracji zdjęć w . jpg i wideo w mpeg4 oraz zapisu na pamięciach typu pendrive i kartach SD |  |  |
| 30 | Inne funkcje: |  |  |
|  | - zewnętrzna klawiatura USB |  |  |
|  | - funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa procedury, nazwisko lekarza w odpowiednio przeznaczonych do tego celu polach |  |  |
|  | Standardowa endoskopowa głowica kamery szt. 1 |  |  |
| 31 | Głowica kamery współpracująca ze standardowymi optykami endoskopowymi z okularem; z mechanizmem mocującym optykę umożliwiającym swobodny obrót optyki względem głowicy kamery |  |  |
| 32 | Zintegrowany na stałe obiektyw o zmiennej ogniskowej (f=25-50 mm) typu Parfocal Zoom 2x |  |  |
| 33 | Waga głowicy nie większa niż 175 g |  |  |
| 34 | Rozdzielczość horyzontalna min. 450 linii |  |  |
| 35 | Czułość min. 3 lux |  |  |
| 36 | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski |  |  |
| 37 | Regulacja ostrości i zoom poprzez pierścienie na głowicy kamery |  |  |
| 38 | Światłowód śr. 2,5 mm dł.180 cm |  |  |

Uwaga: w kolumnie “PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

data : ...............................................				 	podpisano: .......................................................................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń              woli w    imieniu Wykonawcy