...............................................

(pieczęć wykonawcy)

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie oraz nr strony z załączonych dokumentów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| I DANE PODSTAWOWE |
| 1. | Wykonawca / Producent |  |  |
| 2. | Nazwa, typ i model urządzenia |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 4. | Rok produkcji – 2014 | TAK |  |
| 5. | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, certyfikat CE (deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta) | TAK (dołączyć) |  |
| 7. | Urządzenie posiada certyfikat jakości ISO 9001 oraz dla wyrobów medycznych certyfikat EN ISO 13485 | TAK (dołączyć) |  |
| II DANE SZCZEGÓŁOWE |
| 1 | Stół do operacji ortopedycznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym. | TAK |  |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - oparcie pleców - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  |
| 3 | Dodatkowy pilot (zapasowy) z funkcjami j.w. | TAK |  |
| 4 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii | TAK |  |
| 5 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  |
| 6 | Alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego | TAK |  |
| 7 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK |  |
| 8 | Długość stołu z blatem min. 2100 mm | TAK |  |
| 9 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK |  |
| 10 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 11 | Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 700 do 1150 mm | TAK |  |
| 11 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 350 do 750 | TAK |  |
| 12 | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 | TAK |  |
| 13 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 | TAK |  |
| 14 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 | TAK |  |
| 15 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 | TAK |  |
| 16 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek | TAK |  |
| 17 | Blat stołu modułowy co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - przystawka do operacji barku z odejmowanymi segmentami bocznymi (mocowana w oparciu krótkim) z podgłówkiem modyfikowanym specjalistycznym z regulowanym rozstawem - dwuczęściowy segment oparcia pleców - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy (możliwość mocowania podnóżków w oparciu krótkim) | TAK |  |
| 18 | Możliwość zamontowania zdejmowanej przystawki ortopedycznej wyciągowej do kończyn dolnych | TAK |  |
| 19 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających płynną regulację segmentu | TAK |  |
| 20 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y | TAK |  |
| 21 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją | TAK |  |
| 22 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali kwasoodpornej, dopuszczalne silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK |  |
| 23 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie E coli i MRSA –– dołączyć świadectwo z laboratorium badawczego | TAK |  |
| 24 | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 250 kg | TAK |  |
| 25 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg | TAK |  |
| 26 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości stołu bez poprzecznych przeszkód oraz umożliwiająca monitorowanie ramieniem „ C” aparatu RTG na całej długości. | TAK |  |
| 27 | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm | TAK |  |
| 28 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym | TAK |  |
| 29 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm | TAK |  |
| 30 | Przystawka ortopedyczna zapewniająca możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta oraz gipsowanie części biodrowej. Obciążenie pojedynczego ramienia przystawki minimum 25 kg, a blatu przystawki 80 kg | TAK |  |
| 31 | Przystawka ortopedyczna zawierająca: ramiona z dodatkowymi relingami bocznymi (2 szt.) i podporami (2 szt.) o podwójnie regulowanym kącie rozwarcia (możliwość ustawienia ramion wzdłuż blatu stołu do operacji ręki) i długości, dwa aparaty naciągowe, przenikalne dla promieni RTG. W wyposażeniu wałek przezierny dla RTG na mocowaniu kwadratowym i dodatkowe elementy przystawki, służące do podpierania pacjenta w zależności od rodzaju zabiegu czy operacji: blat przystawki, podpórka do gipsowania, dwie podpórki prętowe, dwie podpórki nogi wraz z czterema uchwytami, dwa uchwyty pięty, dwa zaczepy uchwytu stopy, dodatkowy uchwyt mocujący nóżki | TAK |  |
| 32 | Parametry techniczne przystawki ortopedycznej: - zakres regulacji wysokości aparatu naciągowego 400 mm (+/- 25 mm) - rozstaw pomiędzy wałkiem oporowym a aparatem naciągowym 280 – 1500 mm (+/- 25 mm) - zakres regulacji naciągu aparatu naciągowego 350 mm (+/- 25 mm) - zakres odwodzenia na boki ramion obrotowych 0 - 180° | TAK |  |
| 33 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: (WYMAGANE): - podstawa mobilna do akcesoriów przystawki ortopedycznej wyciągowej - wózek do przystawki ortopedycznej wyciągowej - wspornik biodra do pozycji w ułożeniu bocznym (do przystawki wyciągowej) - wspornik kolana do pozycji w ułożeniu bocznym (do przystawki wyciągowej) - podpórka ręki prosta z pasem i uchwytem mocującym jednopozycyjnym - ekran anestetyczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - statyw do kroplówek z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - podpórka kątowa ręki z uchwytem mocującym wielopozycyjnym - oparcie łonowe z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - podpora do operacji łąkotki z uchwytem mocującym wielopozycyjnym - wałek podporowy z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - podpora do operacji ręki - przystawka do operacji kolana do przystawki ortopedycznej - pas ręki – nadgarstka - pas uda z klamrą (2 szt.) - pas tułowia z klamrą - przystawka do operacji kolana z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - podpora do operacji klatki piersiowej (przystawka z przegubem kulowym) z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - materac specjalny (do operacji kręgosłupa) - Pozycjoner żelowy 150x60x40 (2 szt.) - Pozycjoner żelowy 370x205x25 - Pozycjoner żelowy 315x300x10 | TAK |  |
| III POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) - nie dłuższy niż 48 godzin | Tak (podać) |  |
| 2. | Okres gwarancji od momentu dostawy i uruchomienia - co najmniej 24 miesiące (obejmujący stół i cały osprzęt) | Tak, podać |  |
| 3. | W trakcie okresu objętego gwarancją min. 1 przegląd w roku bezpłatny | TAK |  |
| 4. | W razie naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych obowiązek wstawienia stołu zastępczego o tych samych parametrach | TAK |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać lokalizację punktu serwisowego |  |
| 6. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych - co najmniej 10 lat od daty sprzedaży | Tak, podać |  |
| 7. | Bezpłatne przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego z obsługi stołu | TAK |  |
| 8. | Dokumentacja techniczna urządzenia (dostawa ze sprzętem) | TAK |  |
| 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem) | TAK |  |
| 10. | Realizacja najpóźniej 4 tygodnie od złożenia zamówienia (podpisania umowy) | TAK |  |

…………………………………………..

podpis wykonawcy