PAKIET nr 1 (pozycja nr 1) - Łóżko w pełni elektryczne – 16  szt

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko dla oddziału: Ginekologiczno – Położniczego | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2014 | Tak |  |
| 1.4 | zasilanie 230 V +/- 10, 50 Hz | Tak |  |
| 1.5 | długość zewnętrzna łóżka – 2140mm (+/- 70mm) | Tak, Podać |  |
| 1.6 | szerokość zewnętrzna łóżka – 940mm (+/-50mm) | Tak, Podać |  |
| 1.7 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne, nadające się do dezynfekcji. | Tak |  |
| 1.8 | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem | Tak |  |
| 1.9 | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: -Min. jeden pilota przewodowego dla pacjenta | Tak |  |
| 1.10 | regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, Podać |  |
| 1.11 | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( (+/-8o) | Tak, Podać |  |
| 1.12 | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34( (+/-8o) | Tak, Podać |  |
| 1.13 | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na min. jednym pilocie dla pacjenta . | Tak |  |
| 1.16 | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga | Tak, Podać |  |
| 1.17 | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga | Tak, Podać |  |
| 1.18 | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego, funkcji CPR | Tak |  |
| 1.19 | Wyłączniki/blokady funkcji dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga | Tak |  |
| 1.23 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 1.24 | Koła z możliwością blokowania oraz uzyskania blokady kierunkowej | Tak |  |
| 1.25 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 185kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
| 1.26 | wyposażenie: materac z pianki poliuretanowej o gr. min. 120 mm zapobiegającej powstawaniu odleżyn do drugiego stopnia włącznie ; twarda piana na krawędziach i na spodzie materaca ; materac posiadający nacięcia w okolicach głowy i pięt zmniejszające nacisk oraz wyprofilowany w centralnej części dla lepszej dystrybucji nacisku ; materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych o przepuszczającym powietrze , tkanina z której jest wykonany pokrowiec winna posiadać opinię potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. | Tak |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 1 (pozycja nr 2) – Szafka przyłóżkowa -  16 szt

Producent: …………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2014 | TAK |  |
| 2 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | TAK, Podać |  |
| 4 | Szuflada górna i dolna wyposażona we wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Wysokość szuflady górnej min. 110 mm, wysokość szuflady dolnej minimum 350 mm. Tworzywo typu ABS. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne: wysokość około 900 mm (± 20mm), szerokość szafki około 460 mm (± 20mm), głębokość około 470 mm (± 20mm), możliwość przymocowania blatu bocznego. | TAK |  |
| 6 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty. | TAK |  |
| 7 | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa typu ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki | TAK |  |
| 8 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK |  |
| 9 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 10 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 2 – Łóżeczko niemowlęce - 16 szt.

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana z giętych rurek stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 1000 mm (± 30 mm) Szerokość całkowita: 600 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Regulacja wysokości dokonywana bezstopniowo za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 700 – 930 (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Możliwość uzyskania pozycji wzdłużnych wanienki - Trendelenburga: 150 (± 20) - anty-Trendelenburga: 150 (± 20) regulowane za pomocą sprężyn gazowych z blokadą – regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Wyjmowana wanienka wykonana z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa | TAK |  |
| 7. | Podstawa jezdna wyposażona w cztery kółka jezdne z blokadą z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem o średnicy min. 60 mm | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Konstrukcja umożliwiająca najazd nad łóżko matki | TAK |  |
| 9. | Łóżeczko wyposażone w materac w pokrowcu z tkaniny oddychającej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej | TAK |  |
| 10. | Możliwość wyboru kolorów ramy łóżeczka | TAK |  |
| 11. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 14. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 3 (pozycja nr 1)– Parawan teleskopowy – 7 szt

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ………………………………

Oferowany model …………………………….

Rok produkcji …………………………………….

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parawan teleskopowy przyścienny o długości po rozciągnięciu L=250 cm w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. Wymiary: - długość w stanie złożonym: 800 mm - długość w stanie rozłożonym: 2500 mm | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 3 (pozycja nr 2)– Zasłonka płócienna do parawanów teleskopowych – 14 szt

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasłonka płócienna do parawanów teleskopowych wymiary: 220 x 150 cm (szer. x wys.) Kolory: seledyn -1, żółty -2, niebieski -3, biały -4, beżowy -5 | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 4 -Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka. Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej. | TAK |  |
|  | Fotel o wymiarach leża: szer. 600mm (+/- 20mm), dł. 1700 mm (+/-20mm) | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20 mm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od – 120 do + 550 +/- 50 | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 50 | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna podkolanników w zakresie od – 150 do + 300 +/- 50 | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 180 kg | TAK |  |
|  | Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego oraz pilota nożnego integralnego z łóżkiem | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji: - do wejścia na fotel - pozycji zabiegowej - pozycji do badania USG - pozycji antyszkowej | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 3 dowolnych ustawień dla 3 operatorów . Z czytelnym oznakowaniem jaka konfiguracja jest aktualnie używana. | TAK |  |
|  | Uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w : - podpórkę ręki mocowaną do szyny - podkolannik – 2 szt. - pasy do mocowania nóg - wieszak kroplówki - wyprofilowana miska tworzywowa - zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 5 (pozycja numer 1)– Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna– 1 Szt.

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………..

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Pobór mocy: 105 VA | TAK |  |
| 3 | Wewnętrzny element emitujący | TAK |  |
| 4 | Promieniowanie UV-C: 2xTUV30W zewnętrzny element emitujący | TAK |  |
| 5 | Promieniowanie UV-C: 1xTUV30W | TAK |  |
| 6 | Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 100 µW / cm2 | TAK |  |
| 7 | Trwałość promiennika : 8000 h | TAK |  |
| 8 | Wydajność wentylatora: 132 m3 / h | TAK |  |
| 9 | Dezynfekowana kubatura: 25-50 m3 | TAK |  |
| 10 | Zasięg działania lampy: 10-20 m2 | TAK |  |
| 11 | Klasa zabezpieczenia ppor.: I | TAK |  |
| 12 | Typ obudowy : IP 20 | TAK |  |
| 13 | Wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm | TAK |  |
| 14 | Wymiary: 1190 x 285 x 145 mm | TAK |  |
| 15 | Masa: 9 kg | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 5 (pozycja numer 2) - Lampa zabiegowa  jezdna 1 szt.

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model …………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa mobilna bezcieniowa z źródłem światła w technologii LED | TAK |  |
| 2 | Czasza lampy wyposażona w reling boczny („uchwyt nie sterylny” ) okalający min 50% obwodu lampy . | TAK |  |
| 3 | Żywotność lampy min. 30 000 godzin | TAK |  |
| 4 | Przyciski załączania lampy na czaszy lub ramieniu lampy | TAK |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna kopuły 30 cm (+/-5cm) | TAK |  |
| 6 | Natężenia światła w odległości 1m od czoła lampy min. 55 000 lx | TAK |  |
| 7 | Regulacja natężenie w min. 5 krokach w zakresie od 20 – 100% | TAK |  |
| 8 | Temperatura barwowa co najmniej 4500 [K] | TAK |  |
| 9 | Współczynnik oddawania barw CR co najmniej 96 | TAK |  |
| 10 | Średnica plamy świetlnej w odległości 1m od czoła lampy 160 mm (+/- 20 mm ) | TAK |  |
| 11 | Wgłębność oświetlenia min. 130 cm | TAK |  |
| 12 | Czasza posiadająca 7 diod LED | TAK |  |
| 13 | Montaż i szkolenie pracowników, deklaracja zgodności | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 6 (pozycja numer 1)- Stolik Instrumentalny – 1 szt.

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model …………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik instrumentalny WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, 1x blat z podniesionym rantem, podnoszony ręcznie, regulacja w zakresie: 800-1400 mm, podstawa na 4 kołach o średnicy 80 mm, w tym 2 z blokadą | TAK |  |
| 2 | Wymiary całkowite: 750x500x800-1400mm [długość x szerokość x wysokość] | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 6 (pozycja nr 2) Stolik pod urządzenia medyczne - 1 szt.

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji …………………………………….

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik pod aparaturę medyczną: 2xblat, 1xszuflada | TAK |  |
| 2 | WYKONANIE: Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, uniemożliwiający dowolną regulację rozmieszczenia szuflad oraz mocowanie wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 3 | Blat, szuflada i podstawa stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem | TAK |  |
| 4 | Podstawa wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 5 | Wymiary całkowite: 420x790x800 mm, wymiar blatu: 700x400 mm | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 6 (pozycja numer 3) - Stojak na kroplówki jezdny – 1 szt.

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2250 mm | TAK |  |
| 2 | WYKONANIE: - podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, pięcioramienna na kółkach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: 600 mm | TAK |  |
| 3 | Kolumna z rury stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały; | TAK |  |
| 4 | Głowica G-01 (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 6 (pozycja numer 4) Wózek funkcyjny – anestezjologiczny  szt 1 szt.

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: stal nierdzewna lub wysokoodporne tworzywo, wytrzymałe na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK podać |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: Wysokość od 90 cm do 105 cm, głębokość od 50 cm do 72 cm, szerokość od 65 cm do 83 cm | TAK podać |  |
|  | Wózek wyposażony w: trzy szuflady płytsze o wysokości około100mm, dwie szuflady głębsze o wysokości około150 mm |  |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu ognisk infekcji | TAK |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka: blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, uchwyt do przymocowania pojemnika na zużyte igły, pojemnik na cewniki, pojemnik na butelki, kosz na odpady , dwa przezroczyste odchylane pojemniki umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku, zintegrowane dwie boczne wysuwane szuflady. Wyposażenie dodatkowe – nadstawka z przeźroczystymi pojemnikami, podwójny uchwyt na rękawice, dwie kuwety. | TAK |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 7 (pozycja numer 1) – Wózek na odpady medyczne – 1 szt.

Producent: …………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek na odpady lub brudną bieliznę - pojemność worka 100l | TAK |  |
| 2 | WYKONANIE: Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem sie worka | TAK |  |
| 3 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | Pokrywa z tworzywa ABS, podnoszona pedałem, dostępna w kolorach: białym, czerwonym, niebieskim, szarym | TAK |  |
| 5 | Wymiary całkowite: 550x550x860 mm | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 7 (pozycja numer 2) – Zamykany pojemnik na bieliznę – 2 szt

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………..

Rok produkcji …………………………………….

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka 60-80l. WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa podnoszona pedałem każda oddzielnie, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 2 | Wymiary całkowite: 755x450x680 mm | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 7 (pozycja numer 3) –Taboret – 1 szt.

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji …………………………………….

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taboret WYKONANIE: siedzisko tapicerowane o średnicy 350 mm | TAK |  |
| 2 | wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 430-550 mm, | TAK |  |
| 3 | Taboret wyposażony w podstawę pięcioramienną na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | Średnica podstawy: 620 mm, podstawa stalowa chromowana | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 8 - Stanowisko do pielęgnacji noworodka 8 szt .

Producent: …………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W skład stanowiska musi wchodzić -wanienka -szafka -materacyk -blat -szafka pod wanienkę | TAK |  |
| 2 | Wanienka Wymiary: długość: 76,5 cm wysokość: 22 cm szerokość: 44 cm | TAK |  |
| 3 | Materacyk do przewijania 60*60*50 cm | TAK |  |
| 4 | Szafka , szafka pod wanienkę oraz blat wykonane w technologii zgodnej z opisem technologicznym mebli | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 9 - Opis technologii wykonania

Wymogi techniczno – eksploatacyjne dla mebli medycznych wykonanych w systemie stelaża aluminiowego z wypełnienie z płyty laminowanej

| WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI MEDYCZNYCH W SYSTEMIE STELAŻA ALUMINIOWEGO Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY LAMINOWANEJ | WARUNEK KONIECZNY | OPIS |
| --- | --- | --- |
| Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia : -atestu higienicznego ( dotyczy wyrobu gotowego) oraz - deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych i certyfikatem ISO 13485 – dot. systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie projektowania produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych dla specjalizowanych mebli medycznych. -dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu | TAK Proszę dołączyć atesty higieniczne, oświadczenia. |  |
| W celu zagwarantowania zgodności oferowanych z wymaganymi parametrami technicznymi i użytkowymi zamawianego sprzętu i mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK Proszę dołączyć foldery, katalogi |  |
| Konstrukcja - korpus Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1, Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty | TAK Proszę opisać i dołączyć: - dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty - dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub projekty mebli Dla każdego wyrobu należy odnieść nr pozycji w katalogu |  |
| Certyfikat wydany przez niezależny organ badawczy uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa konstrukcję nośną mebla wraz z kartą charakterystyki produktu dotyczącą złączy korpusu. | Tak Załączyć stosowne dokumenty |  |
| Konstrukcja - nóżki Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 12 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego (Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami) |  |  |
| Drzwi - fronty Wszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym HPL grubości 0,6-0,7 mm o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników | TAK Proszę dołączyć próbki płyt i laminatów |  |
| Krawędzie Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK Proszę opisać, załączyć atest dot. stosowanej okleiny |  |
| Zawiasy Zawiasy do drzwi wysokiej jakości pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach i mechanizmem samo dociągu. Zawiasy typu CLIP z możliwością łatwego demontażu skrzydeł drzwiowych | TAK Proszę opisać |  |
| Drzwi szklane Wszystkie drzwi uchylne szklane wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność. Szyba osadzona w ramie za pomocą uszczelki gumowej na całym jej obwodzie. Zamek patentowy 3- punktowy osadzony w ramie | TAK Proszę opisać i dołączyć zdjęcia |  |
| Półki Półki metalowe lub plycinowe malowane proszkowo ze skokową regulacją wysokości (co 50mm), na wspornikach metalowych z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. | TAK Proszę opisać i dołączyć zdjęcia |  |
| Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej (z oznaczonymi wymiarami) uzgodnionego z Zamawiającym i przedstawienia do akceptacji | TAK Proszę opisać |  |
| Blat wykonany z konglomeratu typu Corian lub równoważne. Blat wykonany z materiałów gwarantujących bakteriostatycznośc. (potwierdzone certyfikatem) | TAK Dołączyć certyfikat |  |
| Uchwyty do otwierania mebli wykonane z bakteriostatycznych stopów miedzi skuteczność działania potwierdzona certyfikatem CU + . | TAK Dołączyć certyfikat CU + |  |
| Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt mebli, transportu, wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. | TAK Proszę opisać |  |
| Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – wykonawca będzie zobowiązany do szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Wymogi  techniczno-eksploatacyjne mebli o konstrukcji płycinowej

| Wymagane parametry | Warunek konieczny | Opis |
| --- | --- | --- |
| Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia : Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) Deklaracji producenta że oferowane wyroby spełniają wymagania zasadnicze dyrektywy 93/42 EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r o wymagania zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia (zał. nr I i VII Dz. U Nr 107 poz 679 ) z załączonym certyfikatem ISO 9001 obejmującego certyfikacją produkcję , instalację i czynności serwisowe dla produktów medycznych zainstalowanych w placówkach służby zdrowia. | TAK Proszę załączyć stosowne atesty higieniczne i stosowny dokument ISO 9001 |  |
| W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK Proszę dołączyć: - dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty - dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery |  |
| 3. Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm. na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek. | TAK Proszę opisać |  |
| 4. Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Stelaże biurek metalowe o konstrukcji wsporczej, umożliwiającej tworzenie konstrukcji typu kątowego z wykonstruowanymi kanałami pionowymi i poziomymi do prowadzenia przewodów elektrycznych. Biurka wyposażone w maskownice systemowe typu płycinowego. Stelaże z regulatorami wysokości umożliwiającymi wypoziomowanie. Nóżki, uchwyty metalowe oraz stelaże biurek , kolorystycznie ujednolicone o powierzchni srebrna satyna. | TAK Proszę opisać |  |
| 5. Blaty robocze o gr. min 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Blaty z powłoką antybakteryjną. | TAK Proszę opisać |  |
| 6. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK Proszę opisać |  |
| 7. Szuflady typu METABOX lub równoważne o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ilość szuflad określa specyfikacja asortymentowo –techniczna | TAK Proszę opisać |  |
| 8. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samodomykania i tłumienia odgłosu końcowego domknięcia | TAK |  |
| 9. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie aluminiowej. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 1 lub 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej. | TAK Proszę opisać |  |
| 10. Szafki pod biurkowe (typu pomocnik) mobilne, muszą posiadać sztywne podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla. Koła wykonane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu. |  |  |
| Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – wykonawca będzie zobowiązany do szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 11 (pozycja numer 1)- Przedmiot zamówienia: Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej - 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Długość całkowita: 2050 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Wysokość regulowana za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600 - 900 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 00- 220 (± 20) – regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 00- 100 (± 20) – regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Ruchomy segment oparcia pleców za sprężyny gazowej w zakresie: 0 - 70° (± 5°) – regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Wózek wyposażony w barierki boczne chromowane, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 10. | Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe | TAK |  |
| 11. | Wyposażenie wózka: - materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta – 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. | TAK |  |
| 12. | Wózek wyposażony w 4 koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół w tym jedno z blokadą kierunkową. | TAK |  |
| 13. | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | TAK |  |
| 14. | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS, umożliwia nam zamontowanie butli z tlenem oraz pełni funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta. | TAK |  |
| 15. | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych | TAK PODAĆ |  |
| 16. | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 250 kg | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 22. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 11 (pozycja numer 2) – Przedmiot zamówienia: Fotel Do Pobierania Krwi - 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: | TAK |  |
| 2. | Siedzisko Tapicerowane oraz podłokietniki | TAK |  |
| 3. | Podstawa wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo | TAK |  |
| 4. | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |
| 5. | Szerokość Całkowita: 800 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Długość Całkowita: 800 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Szerokość Podstawy: 700 mm Długość Podstawy min. 700 mm | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Wysokość Całkowita: 820 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE i/lub wpis do RWM | TAK PODAĆ |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET nr 11 (pozycja numer 3) - Przedmiot zamówienia: Kozetka Lekarska – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Szerokość całkowita: 550 mm (± 10 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Długość całkowita: 1850 mm(± 10 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Wysokość całkowita: 500 mm (± 10 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Regulowany podgłówek za pomocą systemu zapadkowego w zakresie: od -150 do 450 (± 20) | TAK |  |
| 7. | Leże dwusegmentowe, tapicerowane | TAK |  |
| 8. | Wyposażona w uchwyt i rolkę prześcieradła jednorazowego umieszczony pod segmentem leża | TAK |  |
| 9. | Jedna noga kozetki wyposażona w regulowaną stopkę | TAK |  |
| 10. | Możliwość wyboru kolorów tapicerki | TAK |  |
| 12. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 13. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK PODAĆ |  |

……………………………………

podpis

Uwaga: w kolumnie “WARTOŚĆ WYMAGANA TAK”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.