Załącznik 1a

PAKIET nr 1 -Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej – 1 szt

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka. Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej. | TAK |  |
|  | Fotel o wymiarach leża: szer. 600mm (+/- 20mm), dł. 1700 mm (+/-20mm) | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20 mm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od – 120 do + 550 +/- 50 | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 50 | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna podkolanników w zakresie od – 150 do + 300 +/- 50 | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 180 kg | TAK |  |
|  | Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego oraz pilota nożnego integralnego z łóżkiem | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji: - do wejścia na fotel - pozycji zabiegowej - pozycji do badania USG - pozycji antyszkowej | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 3 dowolnych ustawień dla 3 operatorów . Z czytelnym oznakowaniem jaka konfiguracja jest aktualnie używana. | TAK |  |
|  | Uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w : - podpórkę ręki mocowaną do szyny - podkolannik – 2 szt. - pasy do mocowania nóg - wieszak kroplówki - wyprofilowana miska tworzywowa - zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora | TAK |  |

Załącznik 1a

PAKIET nr 2 (pozycja numer 1)– Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna– 1 Szt.

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………..

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Pobór mocy: 105 VA | TAK |  |
| 3 | Wewnętrzny element emitujący | TAK |  |
| 4 | Promieniowanie UV-C: 2xTUV30W zewnętrzny element emitujący | TAK |  |
| 5 | Promieniowanie UV-C: 1xTUV30W | TAK |  |
| 6 | Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 100 µW / cm2 | TAK |  |
| 7 | Trwałość promiennika : 8000 h | TAK |  |
| 8 | Wydajność wentylatora: 132 m3 / h | TAK |  |
| 9 | Dezynfekowana kubatura: 25-50 m3 | TAK |  |
| 10 | Zasięg działania lampy: 10-20 m2 | TAK |  |
| 11 | Klasa zabezpieczenia ppor.: I | TAK |  |
| 12 | Typ obudowy : IP 20 | TAK |  |
| 13 | Wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm | TAK |  |
| 14 | Wymiary: 1190 x 285 x 145 mm | TAK |  |
| 15 | Masa: 9 kg | TAK |  |

PAKIET nr 2 (pozycja numer 2) - Lampa zabiegowa  jezdna 1 szt.

Producent: ………………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model …………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa mobilna bezcieniowa z źródłem światła w technologii LED | TAK |  |
| 2 | Czasza lampy wyposażona w reling boczny („uchwyt nie sterylny” ) okalający min 50% obwodu lampy . | TAK |  |
| 3 | Żywotność lampy min. 30 000 godzin | TAK |  |
| 4 | Przyciski załączania lampy na czaszy lub ramieniu lampy | TAK |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna kopuły 30 cm (+/-5cm) | TAK |  |
| 6 | Natężenia światła w odległości 1m od czoła lampy min. 55 000 lx | TAK |  |
| 7 | Regulacja natężenie w min. 5 krokach w zakresie od 20 – 100% | TAK |  |
| 8 | Temperatura barwowa co najmniej 4500 [K] | TAK |  |
| 9 | Współczynnik oddawania barw CR co najmniej 96 | TAK |  |
| 10 | Średnica plamy świetlnej w odległości 1m od czoła lampy 160 mm (+/- 20 mm ) | TAK |  |
| 11 | Wgłębność oświetlenia min. 130 cm | TAK |  |
| 12 | Czasza posiadająca 7 diod LED | TAK |  |
| 13 | Montaż i szkolenie pracowników, deklaracja zgodności | TAK |  |

Załącznik 1a

PAKIET nr 4 - Stanowisko do pielęgnacji noworodka 8 szt .

Producent: …………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W skład stanowiska musi wchodzić -wanienka -szafka -materacyk -blat -szafka pod wanienkę | TAK |  |
| 2 | Wanienka Wymiary: długość: 76,5 cm wysokość: 22 cm szerokość: 44 cm | TAK |  |
| 3 | Materacyk do przewijania 60*60*50 cm | TAK |  |
| 4 | Szafka , szafka pod wanienkę oraz blat wykonane w technologii zgodnej z opisem technologicznym mebli | TAK |  |

Załącznik 1a

PAKIET nr 6 - Przedmiot zamówienia: Kozetka Lekarska – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Szerokość całkowita: 550 mm (± 10 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Długość całkowita: 1850 mm(± 10 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Wysokość całkowita: 500 mm (± 10 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Regulowany podgłówek za pomocą systemu zapadkowego w zakresie: od -150 do 450 (± 20) | TAK |  |
| 7. | Leże dwusegmentowe, tapicerowane | TAK |  |
| 8. | Wyposażona w uchwyt i rolkę prześcieradła jednorazowego | TAK |  |
| 9. | Jedna noga kozetki wyposażona w regulowaną stopkę | TAK |  |
| 10. | Możliwość wyboru kolorów tapicerki | TAK |  |
| 13. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK PODAĆ |  |