Załącznik nr 1a do SIWZ

Parametry techniczne

Bronchofiberoskop wraz z instrumentarium – 1 szt

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bronchofiberoskop do zastosowań dla dorosłych i dzieci – szt. 1 | Tak, podać |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna płaszcza max. 2,8 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Kanał instrumentowy min.1,2 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Długość robocza min.70 cm | Tak, podać |  |
| 5 | Kąt widzenia min. 90° | Tak, podać |  |
| 6 | Kierunek patrzenia 0° | Tak, podać |  |
| 7 | Wygięcie końcówki dystalnej: min. do góry 170°, do dołu 120° | Tak, podać |  |
| 8 | Tester szczelności – szt.1 | Tak, podać |  |
| 9 | Szczoteczka czyszcząca – szt.1 | Tak, podać |  |
| 10 | Kleszcze biopsyjne, w kształcie łyżeczki, obydwie bransze ruchome, śr. 1 mm , dł. 110 cm. – szt. 1 Kleszcze grasper typu Aligator, dwie bransze ruchome, śr. 1mm , dł. 110 cm – szt. 1 | Tak, podać |  |
| 11 | Fiberoskop nadający się do pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym | Tak, podać |  |
| 12 | Fiberoskop nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS i STERRAD | Tak, podać |  |
| Ledowe źródło światła – szt.1 |
| 13 | Ledowe źródło światła, o żywotności diody min. 30 000 godzin | Tak, podać |  |
| 14 | Regulacja jasności źródła światła poprzez pokrętło na panelu czołowym urządzenia | Tak, podać |  |
| 15 | Światłowód, śr. 3,5 mm , dł. min. 180 cm – 1 szt. | Tak, podać |  |

Rhinolaryngofiberoskop – szt. 1

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rhinolaryngofiberoskop – szt. 1 | Tak, podać |  |
| 2 | Rhinofiberoskop do zastosowań dla dorosłych i dzieci – szt. 1 | Tak, podać |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna płaszcza min. 2,5 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Długość robocza min.37 cm | Tak, podać |  |
| 5 | Kąt widzenia min. 90° | Tak, podać |  |
| 6 | Kierunek patrzenia 0° | Tak, podać |  |
| 7 | Wygięcie końcówki dystalnej: min. do góry 180°, do dołu 90° | Tak, podać |  |
| 8 | Tester szczelności – szt.1 | Tak, podać |  |

…………………………………………….

podpis Wykonawcy