Pak. Nr 1 pozycja nr – 1 - Rejestrator ciśnienia – 1 szt.

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry rejestratora |
| Producent/Firma (podać): |
| Typ (podać): |
| Rok produkcji (podać): |
| Kraj Pochodzenia (podać): |
| 1 | Rejestrator cyfrowy zgodny z oprogramowaniem HOLCARD ABPM | Tak |  |
| 2 | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak |  |
| 3 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz średniego | Tak |  |
| 4 | Pomiar częstości rytmu | Tak |  |
| 5 | Możliwość podziału okresu badań na min.5 podokresy | Tak |  |
| 6 | Możliwość programowania cykli pomiarowych | Tak |  |
| 7 | Czas rejestracji większy niż 96 godziny | Tak |  |
| 8 | Możliwość rozpoczęcia badania bez podłączenia do komputera | Tak |  |
| 9 | Pomiar na żądanie | Tak |  |
| 10 | Wyświetlacz alfanumeryczny | Tak |  |
| 11 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak |  |
| 12 | Możliwość wyświetlania na ekranie zmierzonych wartości | Tak |  |
| 13 | Możliwość zablokowania wyświetlacza | Tak |  |
| 14 | Współpraca z komputerem klasy PC poprzez port USB | Tak |  |
| 15 | Wykrywanie błędnych pomiarów oraz powtórka pomiaru | Tak |  |
| 16 | Kabel łączący komputer z rejestratorem w zestawie | Tak |  |

………………………………….

podpis

Pak. Nr 1 pozycja nr – 2 – Rejestrator EKG  holterowski 3-kanałowy min 24 godzinny – 2 szt.

| LP. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent/Firma (podać): |
| Typ (podać): |
| Rok produkcji (podać): |
| Kraj Pochodzenia (podać): |
| 1 | Rejestrator cyfrowy zgodny z oprogramowaniem HOLCARD 24W | Tak |  |
| 2 | Liczba rejestrowanych odprowadzeń min. 3 | Tak |  |
| 3 | Czas rejestracji min 24 godziny | Tak |  |
| 4 | Liczba elektrod max. 7 | Tak |  |
| 5 | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina) | Tak |  |
| 6 | Rejestracja bez kompresji danych | Tak |  |
| 7 | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak |  |
| 8 | Detekcja pików rozrusznika serca | Tak |  |
| 9 | Kontrola stanu baterii oraz podłączenia elektrod | Tak |  |
| 10 | Podgląd zapisu EKG na monitorze komputera w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 11 | Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora | Tak |  |
| 12 | Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora | Tak |  |
| 13 | Masa max 140 gram | Tak |  |

………………………………….

podpis

Pak. Nr. 1 – pozycja nr 3 Rejestrator EKG  holterowski 12-kanałowy 48 godzinny – 1szt.

| LP. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent/Firma (podać): |
| Typ (podać): |
| Rok produkcji (podać): |
| Kraj Pochodzenia (podać): |
| 1 | Rejestrator cyfrowy współpracujący z oprogramowaniem HOLDCARD 24W | Tak |  |
| 2 | Liczba rejestrowanych odprowadzeń 12 | Tak |  |
| 3 | Czas rejestracji 48 godziny | Tak |  |
| 4 | Liczba elektrod max.10 | Tak |  |
| 5 | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina) | Tak |  |
| 6 | Rejestracja bez kompresji danych | Tak |  |
| 7 | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak |  |
| 8 | Detekcja pików rozrusznika serca | Tak |  |
| 9 | Kontrola stanu baterii oraz podłączenia elektrod | Tak |  |
| 10 | Bezprzewodowa komunikacja rejestratora z komputerem | Tak |  |
| 11 | Podgląd pełnego zapisu EKG ( 12 odprowadzeń) na monitorze komputera w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 12 | Wyświetlacz graficzny LCD wbudowany w rejestrator | Tak |  |
| 13 | Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora | Tak |  |
| 14 | Zapis danych pacjenta w rejestratorze. | Tak |  |
| 15 | Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora | Tak |  |
| 16 | Masa max. 300 gram | Tak |  |

………………………………….

podpis

Pak nr 1 – pozycja nr 4 - Elektrokardiograf EKG z wózkiem – 2 szt.

| LP. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent/Firma (podać): |
| Typ (podać): |
| Rok produkcji (podać): |
| Kraj Pochodzenia (podać): |
| 1 | rejestracja 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 2 | praca w trybie Auto lub Manual | Tak |  |
| 3 | kolorowy ekran dotykowy min. (7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu | Tak |  |
| 4 | czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
| 5 | prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | Tak |  |
| 6 | regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund) | Tak |  |
| 7 | wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 | Tak |  |
| 8 | możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak |  |
| 9 | proste zakładanie papieru (Easy load) | Tak |  |
| 10 | prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | Tak |  |
| 11 | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| 12 | łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | Tak |  |
| 13 | baza pacjentów i badań (do min 500 pacjentów i 500 badań) | Tak |  |
| 14 | automatyczna analiza i interpretacja | Tak |  |
| 15 | wykonanie min 100 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |
| 16 | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
| 17 | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | Tak |  |
| 18 | filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii | Tak |  |
| 19 | detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta (INOP), niezależna dla każdego kanału | Tak |  |
| 20 | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  |
| 21 | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
| 22 | eksport badań do pamięci USB, | Tak |  |
| 23 | przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN | Tak |  |
| 24 | współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG | Tak |  |
| 25 | przyjmowanie zleceń HL7 | Tak |  |
| 26 | wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki spirometrycznej | Tak |  |
| 27 | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | Tak |  |
| 28 | interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB) | Tak |  |
| 29 | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| 30 | sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 31 | konfiguracja ustawień aparatu | Tak |  |
| 32 | wymiary (D x S x W): 258x199x50 mm | Tak |  |
| 33 | waga: < 1,3 kg | Tak |  |
| 34 | Wózek (2 szt) Konstrukcja - stal malowana proszkowo wyposażony w: 1 blat na urządzenie, wózek wyposażony w: 1 miska na osprzęt Wysięgnik na kabel pacjenta z regulacją wysokości 4 kółka, w tym 2 z blokadą | Tak |  |
| 35 | standardowe wyposażenie: Kabel EKG Elektrody przyssawkowe Elektrody kończynowe klipsowe Żel EKG Papier EKG - 4 rolka Kabel ethernetowy Kabel zasilający | TAK |  |

………………………………….

podpis

Pakiet nr 2 - Grawitacyjny kasetowy sterylizator parowy – 1szt

Sterylizator

Producent:

Nazwa:

Model:

Rok produkcji:

Tabela parametrów wymaganych

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| . | Grawitacyjny kasetowy sterylizator parowy | Tak |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Komora sterylizatora w postaci wymiennej kasety | Tak |  |
|  | Sterylizator typu S zgodnie z normą PN-EN 13060:2005 | Tak |  |
|  | Medium sterylizujące para wodna | Tak |  |
|  | Ciśnienie pracy 3 bar | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Sterylizator przystosowany do ustawienia na stole lub szafce | Tak |  |
|  | Sterylizator nie wymagający stałego podłączenia do instalacji wod. –kan. | Tak |  |
|  | Para wytwarzana przez wbudowaną wytwornicę | Tak |  |
|  | Zasilanie wytwornicy wodą destylowaną z wbudowanego zbiornika | Tak |  |
|  | Pojemność zbiornika wody destylowanej około 4 dm3 | Tak |  |
|  | Blokada przed wyjęciem kasety czasie trwania procesu | Tak |  |
|  | Program powiadamiania o błędach | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o nieprawidłowościach i błędach w języku polskim na wbudowanym wyświetlaczu alfanumerycznym | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka (zintegrowana) – umożliwiająca wydruk parametrów procesu w języku polskim | Tak |  |
|  | Podstawowa kaseta dostarczona jako wyposażenie sterylizatora. Kaseta do sterylizacji narzędzi większych rozmiarów. Kaseta o minimalnych wymiarach wewnętrznych: długość około 37 cm szerokość około 18 cm wysokość około 6,5 cm | Tak |  |
|  | Użyteczna pojemność wewnętrzna kasety sterylizacyjnej min 6,1 dm3 | Tak |  |
|  | Konstrukcja kasety pozwalająca na przenoszenie narzędzi po sterylizacji | Tak |  |
|  | Możliwość przechowywania narzędzi po sterylizacji w kasecie | Tak |  |
|  | Kaseta wyposażona w przykrywkę oraz wkład (półkę-siatkę) i uchwyty do narzędzi nieopakowanych | Tak |  |
|  | Zbiornik na skropliny oraz dren do odprowadzania skroplin do każdego sterylizatora | Tak |  |
|  | Programy do sterylizacji narzędzi: - Zapakowanych litych i wgłębionych - Niezapakowanych litych i wgłębionych | Tak |  |
|  | Program do sterylizacji materiałów gumowych | Tak |  |
|  | Wymagane programy sterylizacyjne | Tak |  |
|  | 1. Instrumenty lite niezapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C , czas cyklu 8:45 min (bez suszenia) | Tak |  |
|  | 2. Instrumenty wgłębione niezapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C, czas cyklu 10:50 min (bez suszenia) | Tak |  |
|  | 3. Instrumenty wgłębione niezapakowane temperatura 18 min. / 134°C czas cyklu 25:20 min (bez suszenia) | Tak |  |
|  | 4. Instrumenty wgłębione zapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C , czas cyklu 15:30 min (bez suszenia) | Tak |  |
|  | 5. Instrumenty wgłębione zapakowane temperatura 18 min. / 134°C, czas cyklu 30:00 min (bez suszenia) | Tak |  |
|  | 6. Guma/ Plastik temperatura 15 min. / 121°C , czas cyklu 20:20 min (bez suszenia) | Tak |  |
|  | 7. Guma/ Plastik temperatura 30 min. / 121°C , czas cyklu 35:20 min (bez suszenia) | Tak |  |
|  | 8. Program dodatkowego suszenia | Tak |  |
|  | W przypadku pozostawienia kasety w sterylizatorze po zakończeniu procesu automatyczne rozpoczęcie programu suszenia | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna i serwisowa (dostarczona przy dostawie) | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny: lokalizacja |  |
|  | Serwis gwarancyjny: lokalizacja |  |

* W tabeli zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez oferenta. W związku z powyższym zamawiający oczekuje odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie - w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej zamawiający interpretuje fakt jako niespełnienie warunku koniecznego, co skutkuje odrzuceniem oferty.