Załącznik nr 1a do SIWZ

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

# OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

# PAKIET NUMER 2

# Przedmiot zamówienia: MEBLE W PRACOWNIACH ENDOSKOPOWYCH

Wymogi techniczno – eksploatacyjne dla mebli medycznych wykonanych w systemie stelaża aluminiowego z wypełnienie z płyty laminowanej

|  | WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI MEDYCZNYCH W SYSTEMIE STELAŻA ALUMINIOWEGO Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY LAMINOWANEJ | WARUNEK KONIECZNY | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia : -atestu higienicznego (dotyczy wyrobu gotowego) oraz -dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu | TAK Proszę dołączyć atesty higieniczne, oświadczenia. |  |
|  | W celu zagwarantowania zgodności oferowanych z wymaganymi parametrami technicznymi i użytkowymi zamawianego sprzętu i mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK Proszę dołączyć foldery, katalogi |  |
|  | Konstrukcja - korpus Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1, Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty | TAK Proszę opisać i dołączyć: - dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty - dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub projekty mebli Dla każdego wyrobu należy odnieść nr pozycji w katalogu |  |
|  | Certyfikat wydany przez niezależny organ badawczy uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa konstrukcję nośną mebla wraz z kartą charakterystyki produktu dotyczącą złączy korpusu. | Tak Załączyć stosowne dokumenty |  |
|  | Konstrukcja - nóżki Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego (Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami) |  |  |
|  | Drzwi - fronty Wszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym, o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników | TAK Proszę dołączyć próbki płyt i laminatów |  |
|  | Krawędzie Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK Proszę opisać, załączyć atest dot. stosowanej okleiny |  |
|  | Zawiasy Zawiasy do drzwi wysokiej jakości pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach i mechanizmem samo dociągu. Zawiasy typu CLIP z możliwością łatwego demontażu skrzydeł drzwiowych | TAK Proszę opisać |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej (z oznaczonymi wymiarami) uzgodnionego z Zamawiającym i przedstawienia do akceptacji | TAK Proszę opisać |  |
|  | Blat wykonany z materiałów gwarantujących bakteriostatycznoścć (potwierdzone certyfikatem) | TAK Dołączyć certyfikat |  |
|  | Uchwyty do otwierania mebli wykonane z aseptycznych stopów. | TAK Dołączyć certyfikat |  |
|  | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt mebli, transportu, wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. | TAK Proszę opisać |  |
|  | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – wykonawca będzie zobowiązany do szczegółowego projektu zabudowy uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |