Załącznik 1 a

Pak. 1  Defibrylator dwufazowy z kardiowersją i saturacją – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Potwierdzenie warunku oraz opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator dwufazowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji: 2019 | TAK |  |
| 3 | Defibrylacja dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 4 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 5 | Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J | TAK |  |
| 6 | Energia dostępna na min. 22 poziomach | TAK |  |
| 7 | Czas ładowania do maksymalnej energii < 9 s | TAK |  |
| 8 | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze dla dzieci | TAK |  |
| 9 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość wykonania kardiowersji także bez kabla Ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla Ekg 3 żyłowego | TAK |  |
| 10 | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorsza niż 640 x 480 pikseli | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 100 minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 70 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego | TAK |  |
| 13 | Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, EKG/Resp, saturacja, rejestrator) z łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych i z wbudowanym akumulatorem oraz ze zintegrowanymi elementami do szybkiego montażu defibrylatora na stojaku - poniżej 7 kg | TAK |  |
| 14 | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm Wydruk min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie (np. jednocześnie I, II, III) z kabla 3 żyłowego Wyposażenie do rejestratora: 3 rolki papieru termicznego | TAK |  |
| 15 | Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację od 3 do 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf). Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg 5 żyłowego Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w min. zakresie pomiarowym od 15 do 300 udzerzeń/min Wyposażenie wymagane: kabel Ekg 3 żyłowy | TAK |  |
| 16 | Pomiar oddechu (Resp) metodą impedancyjną w zakresie min. 5-150 oddechów/min. z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany | TAK |  |
| 17 | Pomiar saturacji krwi (SpO2) także przy niskiej perfuzji oraz w sytuacji artefaktów ruchowe w technologii Nellcor OxiMax w zakresie min. od 1 do 100 % z pomiarem pulsu obwodowego w zakresie min. od 20 do 300/min Prezentacja krzywej pletyzmograficznej na ekranie Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany Wyposażenie: czujnik wielorazowy typu klips na palec wraz z przedłużaczem | TAK |  |
| 18 | Alarmy wizualne i dźwiękowe (ustawiane przez użytkownika) z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG, Resp i SpO2 | TAK |  |
| 19 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora jednocześnie fali Ekg, fali oddechu metodą reograficzną i fali SpO2 z ostatnich min. 6 godzin oraz wszystkich danych liczbowych z min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | TAK |  |
| 20 | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator) | TAK |  |
| 21 | Funkcja autotesu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotesu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej godziny autotestu | TAK |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy min. o stymulację przezskórną, nieinwazyjny pomiar ciśnienia i kapnometrię | TAK |  |
| 23 | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na 6 kołach, wyposażony w koszyk na akcesoria oraz w półkę z elementami do szybkiego montażu defibrylatora bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 24 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Załącznik 1 a

Pak. 2  Aparat EKG wraz z wózkiem dla Oddziału Neurologii – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolorowy dotykowy wyświetlacz 800 x 480 (7 cali) zapewniający czytelne wykresy EKG z wybieranych odprowadzeni | Tak |  |
| 2. | Wymiary aparatu ok.: 295 x 225 x 65 mm | Tak |  |
| 3. | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3,6 oraz 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 4. | Klawiatura alfanumeryczna. Edycja danych identyfikacyjnych pacjenta : nazwisko , Imię , wiek , waga , wzrost , ciśnienie , nazwisko lekarza, Ustawianie daty i czasu , Autotest aparatu | Tak |  |
| 5. | Tryby rejestracji : bezpośredni wydruk w czasie rzeczywistym, automatyczny , badanie rytmu, wsteczna rejestracja w trybie AUTO do sekund, rejestracja do 480 sekund w trybie RYTM | Tak |  |
| 6. | Wskaźnik załączenia aparatu do sieci, Wskaźnik oznaczający pracę na akumulatorze | Tak |  |
| 7. | Ręczny i automatyczny zapis sygnału EKG automatyczna analiza i interpretacja : Sygnalizacja niepodłączonych elektrod w formie graficznej i dźwiękowej , waga aparatu : 2 kg Drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości Szerokość papieru: 112 mm Różnorodność formatów wydruku 4x3,4x3+1,2x6,2x6+11x12, | Tak |  |
| 8. | Podwójny system zasilania: sieciowy i bateryjny 3 porty USB, zapis na pendrive’a ( SCP , HL7 , PDF i format graficzny PNG ) Port LAN : przewodowa komunikacja z siecią LAN/ETHERNET, Możliwość wysyłania badania EKG bezpośrednio z aparatu na dowolna skrzynkę e-mail | Tak |  |
| 9. | Wbudowany zasilacz impulsowy 90-240V Wydruk bezpośrednio na drukarce A4 Wykrywanie kardiostymulatora , Kalendarz graficzny Filtry: sieciowy 50Hz, 60 Hz, mięśniowy 25,35Hz , antydryftowy linii izoelektrycznej , adaptacyjny Proste zakładanie papieru ( easy load ) Szybkość wydruku: 5; 10; 12,5; 25; 50 mm/s | Tak |  |
| 10. | Czułości: 2.5; 5; 10; 20 mm/mV i AUTO Pasmo rejestracji : 0,05 ÷ 150 hz Pamięć sygnału : 10 s w trybie AUTO i 3 min w trybie RYTM CMRR : > 100dB , Próbkowanie 1600 Hz Pojemność archiwum badań : 1000 badań | Tak |  |
| 11. | Wykonywanie badań uproszczonych dla odprowadzeń tylko kończynowych ( uzyskanie zapisu następujących kanałów : I , II , II , aVR , aVL , aVF ) | Tak |  |
| 12. | Program analizy rytmu , Ciągły pomiar i wyświetlanie HR , sygnalizacja dźwiękowa pobudzeni QRS | Tak |  |
| 13. | Wyposażenie : kabel EKG , elektrody przyssawkowe wielorazowe dla dorosłych ( 6 szt. ) , elektrody kończynowe wielorazowe dla dorosłych ( 4 szt. ) , papier EKG – 1 rolka , kabel zasilający. | Tak |  |
| 14. | Wózek pasujący pod aparat na 4 kółkach jezdnych | Tak |  |
| 15. | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pak. 3  Aparat EKG wraz z wózkiem  – 2 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 kanałowy elektrokardiograf z analizą i interpretacją badań | Tak |  |
| 2. | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 1, 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 3. | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | Tak |  |
| 4. | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 | Tak |  |
| 5. | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | Tak |  |
| 6. | Klawiatura alfanumeryczna oraz funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | Tak |  |
| 7. | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
| 8. | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | Tak |  |
| 9. | Prędkość przesuwu papieru 5/ 6,25 /10/ 12.5/ 25/ 50mm/s | Tak |  |
| 10. | Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo i czas rzeczywisty) | Tak |  |
| 11. | Zapis w trybie ręcznym (manual) | Tak |  |
| 12. | Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 30s) | Tak |  |
| 13. | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 | Tak |  |
| 14. | Długi zapis (do 15 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii | Tak |  |
| 15. | Interfejs komunikacyjny 3 x USB | Tak |  |
| 16. | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | Tak |  |
| 17. | Czułość 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV | Tak |  |
| 18. | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz, filtr zakłóceń mięśniowych 25/35/45 Hz, filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | Tak |  |
| 19. | Częstotliwość próbkowania 8000 Hz/kanał | Tak |  |
| 20. | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail za pomocą usługi EKG-MAIL | Tak |  |
| 21. | Wbudowany ekran graficzny kolorowy min.7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG | Tak |  |
| 22. | Pamięć wewnętrzna do 1000 badań | Tak |  |
| 23. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | Tak |  |
| 24. | Automatyczny test aparatu | Tak |  |
| 25. | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | Tak |  |
| 26. | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | Tak |  |
| 27. | Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia) | Tak |  |
| 28. | Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt.) i kończynowych klipsowych (4 szt.) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 250g; papier 112 mm x 25 m - 1 rolka | Tak |  |
| 29. | Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta | Tak |  |
| 30. | Certyfikat jakości CE | Tak |  |
| 31. | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pak. 4  Ssak elektryczny  wraz z wózkiem  – 3 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak przeznaczony do odsysania wydzielin i płynów | Tak |  |
| 2. | Obudowa wykonana z tworzywa | Tak |  |
| 3. | W górnej części obudowy uchwyt do przenoszenia ssaka. | Tak |  |
| 4. | Uchwyt na dren zintegrowany z uchwytem pojemnika na płyny. | Tak |  |
| 5. | Zasilanie- 230 V / 50 Hz | Tak |  |
| 6. | Maks. podcisnienie: 80 kPa (± 10 kPa ) | Tak |  |
| 7. | Szybkość zasysania : 40 l/min (± 1 l/min) | Tak |  |
| 8. | Masa Ssaka do 4 kg | Tak |  |
| 9. | Wymiary - 350 x 210 x 180 mm (±20 mm ) | Tak |  |
| 10. | regulator podciśnienia | Tak |  |
| 11. | wskaźnik podciśnienia | Tak |  |
| 12. | dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik | Tak |  |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe: -Wózek mobilny pod ssak -Butla 2l z poliwenglanu do wkładów workowych jednorazowych -wkłady workowe jednorazowe 2l – 10 szt | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pak. 5   Rhino-laryngofiberoskop  – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość robocza min. 37 cm | Tak |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna 2,5 mm | Tak |  |
| 3. | Możliwość sterylizacji | Tak |  |
| 4. | Zakres kątowy widzenia: min. 90° | Tak |  |
| 5. | Zakres ruchu końcówki dystalnej: min. góra/dół 180°/90° | Tak |  |
| 6. | Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka | Tak |  |
| 7. | Pokrętło ostrości przy okularze | Tak |  |
| 8. | Możliwość podłączenia światłowodu lub bateryjnego źródła światła | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pak. 6   Stanowisko do pobierania krwi  – 1 szt

Dla  Opieki Nocnej i Świątecznej

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko do pobierania krwi umożliwiające swobodne przeprowadzanie zabiegu na prawym i lewym przedramieniu | Tak |  |
| 2. | Dwa podłokietniki przestawne | Tak |  |
| 3. | Zagłówek | Tak |  |
| 4. | Całkowita szerokość min. 80 cm | Tak |  |
| 5. | Całkowita długość min. 78 cm | Tak |  |
| 6. | Szerokość podstawy około 70 cm | Tak |  |
| 7. | Długość podstawy około 73 cm | Tak |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie min. 130 kg | Tak |  |
| 9. | Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości obiciem umożliwiającym częste mycie i dezynfekcję | Tak |  |
| 10. | 24 miesiące gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pakiet nr 7 Bezcieniowa lampa zabiegowa na statywie jezdnym z bezdotykową regulacją natężenia światła –  2 szt.
Lampa dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezdotykowa lampa bezcieniowa do diagnostyki medycznej i oświetlania pola zabiegowego, zapewniająca profesjonalne oświetlenie medyczne | Tak |  |
| 2. | Głowica bezcieniowa z 3 punktami świetlnymi LED o żywotności 50.000 h | Tak |  |
| 3. | Elastyczne ramię typu „gęsia szyja” o długości min 112 cm pozwalające precyzyjnie kierować oświetlenie na pole zabiegowe | Tak |  |
| 4. | Natężenie światła min 45.000 lx z odległości 0,5 metra | Tak |  |
| 5. | Plamka świetlna 120 mm z odległości 1 metra | Tak |  |
| 6. | Barwa światła 4750K biała lekko chłodna | Tak |  |
| 7. | Płynna regulacja natężenia światła w zakresie 15-100% z sensorem bezdotykowym | Tak |  |
| 8. | Sensoryczny (bezdotykowy) włącznik/wyłącznik lampy | Tak |  |
| 9. | Statyw jezdny z regulacją wysokości nadający lampie mobilności. Statyw na kółkach z blokadą. | Tak |  |
| 10. | Certyfikowany wyrób medyczny | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pakiet nr 8 poz. 1 -  Wózek na zestaw reanimacyjny – 3 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do aparatury medycznej 2 półkowy, wymiary w zakresie: 700 – 730 x 550 – 580 x 1200 - 1250 mm (szerokość, głębokość, wysokość) | TAK |  |
|  | Wykonany w całości ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Konstrukcja kolumnowa umożliwiająca regulację wysokości półek środkowych w zakresie min 60 mm | TAK |  |
|  | Wyposażony w pulpit wysuwany pod górna półką, listwę zasilającą, uchwyt do przetaczania z przodu montowany do półki | TAK |  |
|  | Zespół jezdny składający się z min 4 kół o średnicy min 100 mm, min 2 koła wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | Min 4 krążki odbojowe; wszystkie krawędzie wózka zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Kontener z min 2 szufladami, z frontami o wysokości min 130 oraz min 170 mm | TAK |  |
|  | Min 2 szyny szpitalne (proste) sprzętowe na akcesoria, sprzęt medyczny | TAK |  |
|  | Panel tylny wyposażony w uchwyt podwójny do butli z tlenem o pojemności 5 l lub uchwyt do butli z tlenem o pojemności 10 l | TAK |  |
|  | Uchwyty do mocowania dedykowanej płyty umożliwiającej zawieszenie respiratora wymiary płyty: 476 x 336 x 27 mm | TAK |  |
|  | Półka pod defibrylator z regulacją wysokości o obciążeniu max 8 kg | TAK |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne z min 2 haczykami | TAK |  |
|  | Pojemnik na cewniki ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły | TAK |  |
|  | Stelaż z pokrywą do worka na odpady | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pakiet nr 9 poz. 1 – Detektor tętna płodu – 5 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Detektor tętna płodu z dużym czytelnym monochromatycznym wyświetlaczem (wykres, wartości liczbowe) | TAK |  |
|  | Wyposażony w funkcję alarmu tętna | TAK |  |
|  | Ładowanie przez ładowarkę sieciową USB, przewód do ładowania z ładowarki lub komputera | TAK |  |
|  | Duże czoło głowicy | TAK |  |
|  | Technika pomiarowa Dopplera | TAK |  |
|  | Sonda 2.0 MHz ± 5% | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 50-210 BPM | TAK |  |
|  | Dokładność ±1% lub ±1 BPM | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 1BPM | TAK |  |
|  | Głośnik 1 W | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator Litowo - Jonowy | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania minimum 250 badań bez konieczności ładowania detektora | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie po jednej minucie bezczynności i braku sygnału | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Pokrowiec | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pakiet nr 10 poz. 1 – Inhalator ultradźwiękowy wraz z nebulizator  oraz namiot do inhalacji noworodków–   1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nebulizator + namiot do inhalacji noworodków, niemowląt i dzieci pozwalający na podawanie leków bez stosowania maseczki, w pozycji leżącej. | TAK |  |
|  | DANE TECHNICZNE NEBULIZATORA: Rozpylenie 0,1 do 0,2cc/min* Rozdrobnienie cząstek (średnia wielkość) MMD 1 do 2 µm* Czas nebulizacji dla 2cc Około 10 minut Pojemność zbiornika na lek max 7ml Waga (bez sprężarki) ok. 283 g, wymiary otwartego urządzenia (bez sprężarki) ok. 330 x 330 x 300mm Temperatura przechowywania od -20°C do 60°C Temperatura użytkowania od 18°C do 37°C *dla 0,9% soli fizjologicznej | TAK |  |
|  | CZĘŚCI Namiot: 1.Stelaż z nóżkami 2.Folia z klipsami 3.Rozcięcie Nebulizator: 4.Wężyk łączący nebulizator z kompresorem (dołączony do kompresora) 5.Kolorowa nakrętka mieszalnika leku 6.Przezroczysty reduktor cząsteczki 7.Zbiorniczek na lek 8.Tuba nebulizatora 9.Miękka silikonowa końcówka | TAK |  |
|  | Posiadające wszystkie niezbędne atesty UE jak zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i wykonane zgodnie z normami ISO 9001:2000. | TAK |  |
|  | DANE TECHNICZNE INHALATORA: Maksymalne ciśnienie kompresora 2,41 – 3,45 bar (241-345 kPa) Ciśnienie pracy 0,62 – 1,10 bar (62 – 110 kPa) Maksymalny przepływ powietrza 7 – 11 l/min Prędkość przepływu podczas pracy 5 - 8 l/min. Średnica cząstek aerozolu MMAD 3 mikrony Frakcja respirabilna > 78% Praca CIĄGŁA Poziom hałasu ok. 50 dBa Pojemność zbiornika 6 cc (6 ml) Waga 1,5 kg Wymiary ok. 280 mm x 165 mm x 90 mm h | TAK |  |
|  | Zestaw zawiera: Kompresor (sprężarka), maska inhalacyjna dla dzieci, maska inhalacyjna dla dorosłych, filtr (5 sztuk), ustnik, końcówkę nosową, zbiorniczek na lek, przewód powietrza. | TAK |  |
|  | Urządzenie do terapii dróg oddechowych zgodne z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi układów nebulizujących stosowanych do podawania ludziom leków w postaci aerozolu przez układ oddechowy: EN 13544-1:2007 | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pakiet nr 11 poz. 1 – Laktator mobilny– 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary laktatora ok.: dł. x szer. x wys. = 302x 240x180 mm | TAK |  |
| 2 | Waga laktatora: ok. 3 kg | TAK |  |
| 3. | Wejście napięcia sieciowego: 100-230 VAC +/ -10% | TAK |  |
| 4. | Wejście DC: 12VDC | TAK |  |
| 5. | Stopień ochrony: BF | TAK |  |
| 6. | Wymiary przewodu zasilającego: długość min 3 m | TAK |  |
| 7. | Częstotliwość 50 -60Hz | TAK |  |
| 8. | żywotność (bez elementów zużywalnych) 10 lat | TAK |  |
| 9. | Zakres podciśnienia w trybie stymulacji 30 -150 mbar 22 -98 mmHg 3 -13 kPa | TAK |  |
| 10. | Zakres podciśnienia w trybie odciągania pokarmu: 30 -330 mbar 22 -250 mmHg 3 -33 kPa | TAK |  |
| 11. | Wartości tolerancji podciśnienia +/ - 5% | TAK |  |
| 12. | Zakres cyklu w trybie stymulacji 72 - 120/ min. | TAK |  |
| 13. | Zakres cyklu w trybie odciągania pokarmu 30 -60/ min. | TAK |  |
| 14. | Tolerancja cyklu +/- 3 cykle | TAK |  |
| 15. | Wózek na kółkach pasujący do opisanego laktatora | TAK |  |
| 16. | Zestaw osobisty do odciągania pokarmu, sterylny gotowy do użytku dla jednej mamy (72 H) – 30 szt. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pakiet nr 12 poz. 1 – Wózek zabiegowy dla RTG – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilna konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych, wymiary: Szerokość około 650 mm, Głębokość 475 mm, Wysokość 970 mm | TAK |  |
| 2 | Trzy uchwyty górne do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym, stanowiące również zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego | TAK |  |
| 3. | 5 szuflad z uchwytami wykonanymi z ABS, 3 szuflady wyposażone w wyciągane podziałki do odpowiedniej segregacji sprzętu i leków, maksymalna nośność szuflady 50 kg, szuflady zamykane centralnym zamkiem umieszczonym z prawej strony wózka | TAK |  |
| 4. | Całkowita ładowność wózka około 200 kg | TAK |  |
| 5. | Dodatkowo wysuwany blat roboczy boczny, nośność blatu bocznego około 10 kg, | TAK |  |
| 6. | Wysokość szuflad od dołu około: 23 cm, 11 cm, 11, cm, 11cm, 11 cm | TAK |  |
| 7. | Wózek wykonany z materiału odpornego na korozję, oraz częste stosowanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 8. | Wózek wyposażony w cztery cichobieżne kółka o średnicy około 100 mm, dwa kółka z blokadą jazdy | TAK |  |
| 9. | Dwa kosze plastikowe z prawej strony wózka, | TAK |  |
| 10. | Druciany koszyk na akcesoria medyczne | TAK |  |
| 11. | 24 miesiące gwarancji | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz

Załącznik 1 a

Pakiet nr 13 poz. 1 – Fotel dla RTG– 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel dla RTG o stabilnej i solidnej konstrukcji, wygodne tapicerowane siedzisko z łatwą regulacją sprężyną gazową, tapicerowane oparcie pleców regulowane sprężyną gazową tapicerowany segment podudzi zintegrowany z siedziskiem możliwość przyjęcia przez pacjenta pozycji leżącej i półleżącej wygodne podłokietniki z regulacją w dwóch płaszczyznach atestowana i bezszwowa tapicerka wzornik koloru do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy maksymalne obciążenie od 180-200 kg | TAK |  |
| 2 | Całkowita długość fotela około 1980 mm | TAK |  |
| 3. | Całkowita szerokość fotela około 880 ± 20 mm | TAK |  |
| 4. | Szerokość siedziska około 550 ± 20 mm | TAK |  |
| 5. | Wysokość siedziska około 500 ± 20 mm | TAK |  |
| 6. | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców, ° 75° ± 2° | TAK |  |
| 7. | Kątowa regulacja segmentu siedziska, ° 5° do 20 ° (± 2°) | TAK |  |
| 8. | Trendelenburg segmentu oparcia pleców, ° – 7° ± 2° | TAK |  |
| 9. | Kątowa regulacja segmentu podudzia, ° | TAK |  |
| 10. | Kątowa regulacja podłokietników, | TAK |  |
| 11. | Zakres regulacji wysokości podłokietników 150 do 250 (± 2) | TAK |  |
| 12 | Wymiary blatu bocznego 248 x 348 (± 10 mm) |  |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie blatu bocznego 10 kg |  |  |
| 14 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie 180-200 kg |  |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz

Załącznik 1 a

Pakiet nr 14 - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 7 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |
| 7 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 9 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
| 10 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
| 11 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
| 12 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 13 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 14 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
| 15 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
| 16 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
| 17 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 19 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
| 20 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
| 21 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak |  |
| 22 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
| 23 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
| 24 | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
| 25 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
| 26 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
| 27 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
| 28 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, podać |  |
| 29 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
| 30 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |
| 31 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |
| 32 | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |
| 33 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak |  |
| 34 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 35 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
| 36 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 37 | Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 38 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |
| 39 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg | Tak, podać |  |
| 40 | Stojak na kółkach mobilny pasujący do opisanej pompy | Tak |  |
| II. | Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 3 | Liczba napraw uprawniających uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 4 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel, fax |  |
| 5 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz

Załącznik 1 a

Pakiet nr 15 - Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 3 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |
| 7 | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) | Tak |  |
| 8 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 10 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
| 11 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
| 12 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 14 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 15 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
| 16 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
| 17 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
| 18 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 20 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
| 21 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
| 22 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak |  |
| 23 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
| 24 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
| 26 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
| 27 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
| 28 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
| 29 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, podać |  |
| 30 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
| 31 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |
| 32 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |
| 33 | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |
| 34 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak |  |
| 35 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 36 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
| 37 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 38 | Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 39 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |
| 40 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg | Tak, podać |  |
| 41 | Stojak na kółkach mobilny pasujący do opisanej pompy | Tak |  |
| II. | Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 4 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel, fax |  |
| 5 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz