Załącznik 1 a – parametry techniczne

Pak. 1  Defibrylator dla Oddziału Kardiologicznego– 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Potwierdzenie warunku oraz opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J | TAK |  |
| 3 | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 23 poziomy | TAK |  |
| 4 | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | TAK |  |
| 5 | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  |
| 7 | Ekran monitora - kolorowy | TAK |  |
| 8 | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | TAK |  |
| 9 | Praca z zasilania akumulatorowego: Min. 3,5 godz monitorowanie lub Min. 140 defibrylacvji z energia 360 J | TAK |  |
| 10 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 11 | Ciężar max. 7,0 kg | TAK |  |
| 12 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 13 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |
| 14 | Metronom do podawania akustycznie częstości tempa uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji według min.4 procedur ( wiek pacjenta i intubacja lun brak jej) | TAK |  |
| 15 | Możliwość bezprzewodowego przekazywania danych o stanie aparatu i badań pacjenta | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EtCO2 w powietrzu wydychanym | TAK |  |
| 17 | Monitorowanie EKG |
| 18 | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. | TAK |  |
| 19 | Zakres pomiaru tętna min. 20 -300 u./min. | TAK |  |
| 20 | Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na min 7 poziomach | TAK |  |
| 21 | Stymulacja przezskórna |
| 22 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
| 23 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 170 imp./min. | TAK |  |
| 24 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 200 mA | TAK |  |
| 25 | Saturacja Krwi Tętniczej (SpO2) |
| 26 | Zakres pomiaru saturacji min. 1 – 100 % | TAK |  |
| 27 | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie | TAK |  |
| 28 | Czujnik wielorazowego użytku typu „klips na palec” | TAK |  |
| 29 | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 30 | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pak. 2  Kardiomonitor wraz z wózkiem dla Oddziału Neurologii (3szt) i Oddziału RNR (2szt)– 5 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Potwierdzenie warunku oraz opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor o budowie kompaktowej – moduły zabudowane wewnątrz kardiomonitora. Wbudowana rączka do przenoszenia. | Tak |  |
| 2. | Ekran min. 12” o rozdzielczości 800x600. Obsługa za pomocą pokrętła z przyciskami funkcyjnymi. | Tak |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230V oraz awaryjne akumulatorowe zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego. Czas ładowania baterii poniżej 7 godzin. Stale widoczny wskaźnik poziomu naładowania baterii. Temperatura pracy kardiomonitora w zakresie 5~40°C. Waga poniżej 4 kg. | Tak |  |
| 4. | Prezentacja danych: - wyświetlanie min. 4 krzywych z funkcją kaskady dla krzywej EKG - pamięć min. 400 wyników pomiarów NIBP - prezentacja trendów graficznych, tabelarycznych z ostatnich min. 90 godzin. | Tak |  |
| 5. | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania w standardzie Ethernet. | Tak |  |
| 6. | Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Min. 5 poziomów głośności alarmów. Czas wyciszenia alarmów programowany w zakresie 2-30 minut lub na stałe. | Tak |  |
| 7. | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG (w komplecie przewód 5 elektrodowy z możliwością wypięcia pojedynczych odprowadzeń). Analiza arytmii – klasyfikacja min. 13 rodzajów zaburzeń. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -20 do +20 mm. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-150 odd./min. Alarm bezdechu w zakresie min. 10-40 sekund. | Tak |  |
| 8. | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna min. 0-250 /min. Prezentacja krzywej PLETH, wartości liczbowej tętna, saturacji. Jeden czujnik dla pacjentów dorosłych na każdy monitor typu klips na palec wraz z kablem połączeniowym. | Tak |  |
| 9. | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP). Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg. Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły. Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min. 1-480 minut. Możliwość ręcznego zaprogramowania wartości ciśnienia w mankiecie. Zintegrowana z monitorem osłona suwakowa chroniąca przed dostawaniem się kurzu. Min. 1 mankiet w rozmiarze średnim na każdy monitor oraz wąż łączący. | Tak |  |
| 10. | Temperatura Monitorowanie temperatury w min. 2 kanałach w zakresie min. 0-50˚C. Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w zestawie min. 1 czujnik na każdy monitor). | Tak |  |
| 11. | Pozostałe parametry: Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną. Szerokość papieru 50mm. | Tak |  |
| 12. | Urządzenie klasy I, BF oraz CF. | Tak |  |
| 13. | Łączność – USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, port Ethernet. | Tak |  |
| 14. | Podstawa jezdna do każdego kardiomonitora | Tak |  |
| 15. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 16. | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa. | Tak |  |
| 18. | Sprzęt gotowy do użytku (komplet wymaganych akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. | Tak |  |
| 19. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pak. 3  Aparat EKG wraz z wózkiem   – 4 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 kanałowy elektrokardiograf z analizą i interpretacją badań | Tak |  |
| 2. | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 1, 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 3. | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | Tak |  |
| 4. | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 | Tak |  |
| 5. | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | Tak |  |
| 6. | Klawiatura alfanumeryczna oraz funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | Tak |  |
| 7. | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
| 8. | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | Tak |  |
| 9. | Prędkość przesuwu papieru 5/ 6,25 /10/ 12.5/ 25/ 50mm/s | Tak |  |
| 10. | Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo i czas rzeczywisty) | Tak |  |
| 11. | Zapis w trybie ręcznym (manual) | Tak |  |
| 12. | Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 30s) | Tak |  |
| 13. | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 | Tak |  |
| 14. | Długi zapis (do 15 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii | Tak |  |
| 15. | Interfejs komunikacyjny 3 x USB | Tak |  |
| 16. | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | Tak |  |
| 17. | Czułość 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV | Tak |  |
| 18. | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz, filtr zakłóceń mięśniowych 25/35/45 Hz, filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | Tak |  |
| 19. | Częstotliwość próbkowania 8000 Hz/kanał | Tak |  |
| 20. | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail za pomocą usługi EKG-MAIL | Tak |  |
| 21. | Wbudowany ekran graficzny kolorowy min.7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG | Tak |  |
| 22. | Pamięć wewnętrzna do 1000 badań | Tak |  |
| 23. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | Tak |  |
| 24. | Automatyczny test aparatu | Tak |  |
| 25. | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | Tak |  |
| 26. | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | Tak |  |
| 27. | Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia) | Tak |  |
| 28. | Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt.) i kończynowych klipsowych (4 szt.) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 250g; papier 112 mm x 25 m - 1 rolka | Tak |  |
| 29. | Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta | Tak |  |
| 30. | Certyfikat jakości CE | Tak |  |
| 31. | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | Tak |  |
| 32. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 33. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pak. 4  Ssak elektryczny  wraz z wózkiem dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego  – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak przeznaczony do odsysania wydzielin i płynów | Tak |  |
| 2. | Obudowa wykonana z tworzywa | Tak |  |
| 3. | W górnej części obudowy uchwyt do przenoszenia ssaka. | Tak |  |
| 4. | Uchwyt na dren zintegrowany z uchwytem pojemnika na płyny. | Tak |  |
| 5. | Zasilanie- 230 V / 50 Hz | Tak |  |
| 6. | Maks. podcisnienie: 80 kPa (± 10 kPa ) | Tak |  |
| 7. | Szybkość zasysania : 40 l/min (± 1 l/min) | Tak |  |
| 8. | Masa Ssaka do 4 kg | Tak |  |
| 9. | Wymiary - 350 x 210 x 180 mm (±20 mm ) | Tak |  |
| 10. | regulator podciśnienia | Tak |  |
| 11. | wskaźnik podciśnienia | Tak |  |
| 12. | dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik | Tak |  |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe: -Wózek mobilny pod ssak -Butla 2l z poliwenglanu do wkładów workowych jednorazowych -wkłady workowe jednorazowe 2l – 10 szt | Tak |  |
| 14. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 15. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pak. 5  Ssak elektryczny  dla Oddziału Kardiologicznego – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | maksymalny przepływ 90 L / min, | Tak |  |
| 2. | maksymalne podciśnienie -95 kPa, | Tak |  |
| 3. | - wymiary 470x740x430mm, | Tak |  |
| 4. | - waga ok. 17 kg, | Tak |  |
| 5. | napięcie zasilania 230 V / 50 Hz, |  |  |
| 6. | Wyposażenie: dwie butle 2L, z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem, pedał do sterowania nożnego, wskaźnik i regulator podciśnienia, podstawa jezdna na kółkach, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów. | Tak |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pak. 6  Rejestrator EKG  holterowski 12-kanałowy 48 godzinny dla Oddziału Kardiologicznego – 2 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator cyfrowy współpracujący z oprogramowaniem HOLDCARD 24W | Tak |  |
| 2. | Liczba rejestrowanych odprowadzeń 12 | Tak |  |
| 3. | Czas rejestracji 48 godziny | Tak |  |
| 4. | Liczba elektrod max.10 | Tak |  |
| 5. | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina) | Tak |  |
| 6. | Rejestracja bez kompresji danych | Tak |  |
| 7. | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak |  |
| 8. | Detekcja pików rozrusznika serca | Tak |  |
| 9. | Zasilanie z dwóch baterii 1,5 V (AA) | Tak |  |
| 10. | Kontrola stanu baterii oraz podłączenia elektrod | Tak |  |
| 11. | Bezprzewodowa komunikacja rejestratora z komputerem | Tak |  |
| 12. | Podgląd pełnego zapisu EKG ( 12 odprowadzeń) na monitorze komputera w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 13. | Wyświetlacz graficzny LCD wbudowany w rejestrator | Tak |  |
| 14. | Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora | Tak |  |
| 15. | Zapis danych pacjenta w rejestratorze. | Tak |  |
| 16. | Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora | Tak |  |
| 17. | Masa max. 260 gram | Tak |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 19. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 7  - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa dla Oddziału Kardiologicznego – 2 szt.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |
| 7 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 9 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
| 10 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
| 11 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
| 12 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 13 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 14 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
| 15 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
| 16 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
| 17 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 19 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
| 20 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
| 21 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak |  |
| 22 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
| 23 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
| 24 | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
| 25 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
| 26 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
| 27 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
| 28 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, podać |  |
| 29 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
| 30 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |
| 31 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |
| 32 | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |
| 33 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak |  |
| 34 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 35 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
| 36 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 37 | Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 38 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |
| 39 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg | Tak, podać |  |
| 40 | Stojak na kółkach mobilny pasujący do opisanej pompy | Tak |  |
| II. | Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 3 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 4 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel, fax |  |
| 5 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat | Tak, podać |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 7 | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz

Pak. 8  Pompa strzykawkowa z funkcją PCA – 2 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi . | Tak |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu . | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | Tak |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak |  |
|  | Masa pompy ok. 1,5 kg | Tak |  |
|  | Wymiary 280 x 80 x 170 mm (szer. x wys. X gł.) | Tak |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | Tak |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | Tak |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | Tak |  |
|  | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. | Tak |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | Tak |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | Tak |  |
|  | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | Tak |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | Tak |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | Tak |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI/TIVA | Tak |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | Tak |  |
|  | Funkcja - automatycznego przejmowania infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | Tak |  |
|  | Zestaw do PCA. Przycisk dla pacjenta wraz zmocowaniem, sporządzenie biblioteki leków, zainstalowanie programu w pompie. | Tak |  |
|  | Zasilacz do pasujący do pompy | Tak |  |
|  | Uchwyt uniwersalny dopasowany do pompy | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 9 Wózek inwalidzki –  13 szt.

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek wykonany z aluminium | TAK |  |
| 2. | Oparcie z taśmami do regulacji napięcia | TAK |  |
| 3. | Zmienny kat nachylenia oparcia w zakresie 0°-30° | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie oparcia | TAK |  |
| 5. | Możliwość zmiany wysokości siedziska w zakresie 44 cm do 53 cm -4 poziomy | TAK |  |
| 6. | Możliwość zmiany głębokości siedziska w zakresie 44 cm do 52 cm | TAK |  |
| 7. | Możliwość zmiany kąta siedziska -5 poziomów | TAK |  |
| 8. | Możliwość zmiany kąta widelca kół przednich | TAK |  |
| 9. | Podnóżki z regulowanym na głębokość i wysokość podparciem pod łydki i regulowanym kątem | TAK |  |
| 10. | Podłokietnik z regulacją wysokości w zakresie 22 cm do 24 cm | TAK |  |
| 11. | Podnóżki regulowane w zakresie 30-47 cm | TAK |  |
| 12. | Płyta podnóżka z ustawialnym kątem | TAK |  |
| 13. | Podnóżki demontowalne | TAK |  |
| 14. | Podłokietniki demontowalne | TAK |  |
| 15. | Koła tylne z mechanizmem szybkozłącznym | TAK |  |
| 16. | Możliwość zmiany środka ciężkości | TAK |  |
| 17. | Możliwość przy składaniu wózka położenia rączek do pchania na przedniej ramie w celu zminimalizowania wymiarów podczas transportu | TAK |  |
| 18. | Szerokości całkowita wózka 57 do 70 cm | TAK |  |
| 19. | Długość wózka 102-104 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 20. | Waga wózka max do 20 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 21. | Wytrzymałość min.130 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 22. | Min. 24 miesiące gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 10 Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej – 8  szt.

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK |  |
|  | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie. | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | TAK |  |
|  | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). | TAK |  |
|  | Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. | TAK |  |
|  | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe | TAK |  |
|  | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 | Tak |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zapobiegające przed uderzeniami | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK |  |
|  | Wyposażenie wózka: wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, uchwyt na rolkę papieru materac składający się: - obicia tapicerskiego pokrytego pianką poliuretanową, antystatyczne, - wkład zimna pianka poliestrowa. - grubość materaca min. 8 cm. | TAK |  |
|  | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi. | TAK |  |
|  | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | TAK |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS, umożliwia nam zamontowanie butli z tlenem oraz pełni funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg potwierdzone przez niezależny instytut badawczy | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 Krzesło toaletowe – prysznicowe – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Krzesło toaletowe - prysznicowe | TAK |  |
|  | Wyposażone w system składania podłokietników i podnóżków zapewniający równowagę a jednocześnie łatwość przechowywania i transportowania | TAK |  |
|  | Wykonane z wysokiej jakości konstrukcji aluminiowej | TAK |  |
|  | Udźwig do 200 kg | TAK |  |
|  | Waga około 12 kg | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie pokryte wodoodpornym obiciem | TAK |  |
|  | Wyposażony w kółka, z możliwością blokady | TAK |  |
|  | Pojemnik z pokrywą | TAK |  |
|  | Min. 24 miesiące gwarancji | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 12 Urządzenie do wspomagania oddychania z wykorzystaniem wysokich przepływów        – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowe urządzenie, rok produkcji 2019 | TAK |  |
| 2 | Urządzenie do wspomagania oddychania z wykorzystaniem wysokich przepływów (terapia HFNC – high flow nasal cannula). Nawilżacz ze zintegrowanym generatorem wysokich przepływów, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe, trachostominjne oraz maski. Pompa wewnętrzna - nie wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza. Posiada Deklarację CE potwierdzająca zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42 EWG. Zgłoszenie wyrobów URWM. | TAK |  |
| 3. | Stężenie tlenu FiO2 w zakresie od 21 % do 95 %. | TAK |  |
| 4. | 2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min oraz 10-60 l/min | TAK |  |
| 5. | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C | TAK |  |
| 6. | Alarmy niskiej wilgotności, szczelności i drożności układu oddechowego | TAK |  |
| 7. | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu | TAK |  |
| 8. | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK |  |
| 9. | Wbudowany sensor tlenu | TAK |  |
| 10. | Pobór tlenu z reduktora o wyjściu stożkowym | TAK |  |
| 11. | Wymiary urządzenia: 295 mm x 170 mm x 175 mm | TAK |  |
| 12. | Waga: 2,1 kg (sam aparat) 3,4 kg (aparat w opak. z akcesoriami) | TAK |  |
| 13. | Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.1 A (2.2 A max) / 220-240 V ~ 1.5 A (3.2 A max) | TAK |  |
| 14. | Statyw medyczny do aparatu HFNC wyposażony w uchwyt jezdny, 1 uchwyt mocujący o nośności < 8 kg, 1 uchwyt mocujący < 40 kg, zakończony uchwytem o nośności < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. | TAK |  |
| 15. | Półka o wymiarach 30,5 cm x 17,5 cm wyposażona w 2 bolce mocujące aparat do HFNC | TAK |  |
| 16. | Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach 31 cm x 23 cm. | TAK |  |
| 17. | Wysokość statywu 162 cm, szerokość podstawy jezdnej 63,5 cm | TAK |  |
| 18. | W opcji – możliwość zainstalowania dodatkowych butli z tlenem | TAK |  |
| 19. | Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC – 5 szt (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w spiralną grzałkę zatopioną w ściankach drenu, podgrzewającą gazy oddechowe z wbudowanym czujnikiem temperatury. Rura oddechowa karbowana koloru niebieskiego, wykonana z materiału eliminującego skropliny w drenie i wyposażona w ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min. Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe i bezpieczne (charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem”) podłączenie kaniul nosowych z serii OPT, interfejsu do tracheostomii OPT i adaptera do maski twarzowej OPT firmy Fisher&Paykel. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki – jeden odpowiadający za kontrolę maksymalnego poziomu wody a drugi zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ściance bocznej komory, w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Komora posiadająca wskaźnik poziomu wody. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Komora gotowa do użycia natychmiast po wpięciu jej w butelkę z wodą do iniekcji. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Produkt zalecany do użytku przez 14 dni / 1 pacjent | TAK |  |
| 20. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC – 6 szt (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii 900PT firmy Fisher&Paykel. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Kaniula wyposażona jest w dwie miękkie, wyprofilowane wyściółki przy policzkach pacjenta, zwiększające stabilność dopasowania i zmniejszające nacisk na twarz. Kolorystyczne oznaczenia 3 różnych rozmiarów umożliwiają błyskawiczny dobór właściwego rozmiaru. Dren kaniuli wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Kaniula posiada dwa miękkie, elastyczne noski. Kształt nosków jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w trzech rozmiarach: S, M, L. rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - wyściółka koloru pomarańczowego rozmiar M (przepływ gazów 10-60 L/min) - wyściółka koloru niebieskiego rozmiar L (przepływ gazów 10-60 L/min) - wyściółka koloru zielonego Produkt zalecany do użytku przez 14 dni / 1 pacjent | TAK |  |
| 21. | Interfejs do tracheostomii przeznaczony do współpracy z układem oddechowym z serii 900PT561. Przepływ gazów 10-60 L/min. – 5 szt Produkt zalecany do użytku przez 14 dni / 1 pacjent | TAK |  |
| 22. | Adapter do podłączenia maski twarzowej z wejściem o śr.22 mm, przeznaczony do współpracy z układem oddechowym z serii 900PT. Przepływ gazów 10-60 L/min. Zakres temperatur: 31,34,37 stop. C. – 5 szt Produkt zalecany do użytku przez 14 dni / 1 pacjent | TAK |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 24. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 13 -  Wózek na zestaw reanimacyjny – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do aparatury medycznej 2 półkowy, wymiary w zakresie: 700 – 730 x 550 – 580 x 1200 - 1250 mm (szerokość, głębokość, wysokość); waga wózka max. 20 kg | TAK |  |
| 2 | Wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja kolumnowa umożliwiająca regulację wysokości półek środkowych w zakresie min 60 mm | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w pulpit wysuwany pod górna półką, listwę zasilającą, uchwyt do przemieszczania z przodu montowany do półki | TAK |  |
| 5. | Zespół jezdny składający się z min 4 kół o średnicy min 110 mm, min 2 koła wyposażone w blokadę, koła p/pyłowe, obrotowe | TAK |  |
| 6. | Min 4 krążki odbojowe; wszystkie krawędzie wózka zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 7. | Kontener z min 4 szufladami, z frontami o wysokości min 130 oraz min 170 mm, samoczynnie domykające się | TAK |  |
| 8. | Min 2 szyny szpitalne (proste) sprzętowe na akcesoria, sprzęt medyczny | TAK |  |
| 9. | Panel tylny wyposażony w uchwyt podwójny do butli z tlenem o pojemności 5 l lub uchwyt do butli z tlenem o pojemności 10 l | TAK |  |
| 10. | Obrotowa podstawa pod defibrylator | TAK |  |
| 11. | Uchwyty na ssak | TAK |  |
| 12. | Listwa zasilająca | TAK |  |
| 13. | Półka pod defibrylator z regulacją wysokości o obciążeniu max 8 kg | TAK |  |
| 14. | Wieszak na płyny infuzyjne z min 2 haczykami - regulowany | TAK |  |
| 15. | Pojemnik na cewniki ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 16. | Uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły | TAK |  |
| 17. | Koszyk na akcesoria | TAK |  |
| 18. | Stelaż z pokrywą do worka na odpady | TAK |  |
| 19. | Zamek centralny | TAK |  |
| 20. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 14 Wózek transportowy dla Izby Przyjęć – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łatwa możliwość manewrowania wózkiem. | TAK |  |
| 2 | Centralny hamulec uruchamiany jednym dotknięciem zmniejsza konieczność schylania się i sięgania, poprawiając wydajność pracy opiekuna. | TAK |  |
| 3. | Kółka chroniące przed przewróceniem zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjentów. | TAK |  |
| 4. | Sztywna rama, umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. | TAK |  |
| 5. | Zaprojektowany pod kątem czystości, rama fotela zbudowana z połączonych bezszwowo elementów, które są łatwe do dezynfekcji i nadają się do mycia ciśnieniowego. | TAK |  |
| 6. | Dzięki żółtym punktom aktywacyjnym obsługa jest intuicyjna dla wszystkich użytkowników. | TAK |  |
| 7. | Ruchome, ale nieodłączalne elementy zmniejszają ryzyko zgubienia lub kradzieży części. | TAK |  |
| 8. | Maksymalne bezpieczne obciążenie: 227 kg umożliwia przewożenie nawet bardzo ciężkich pacjentów. | TAK |  |
| 9. | Wytrzymały stojak na kroplówki o grubości ok 2,5 cm chromowany, co chroni przed rdzewieniem i zawiera wbudowane haczyki zwiększające bezpieczeństwo. | TAK |  |
| 10. | Całkowita długość : 102 cm | TAK |  |
| 11. | Całkowita szerokość: 71,8 cm | TAK |  |
| 12. | Szerokość siedziska: 54,6 cm | TAK |  |
| 13. | Wysokość siedziska od podnóżka: 38,1 cm | TAK |  |
| 14. | Wysokość siedziska od podłoża: 53,3 cm | TAK |  |
| 15. | Uchwyt na kartę pacjenta | TAK |  |
| 16. | Konstrukcja z wytłaczanego tworzywa sztucznego, bez szwów i łączeń | TAK |  |
| 17. | Sztywna stalowa rama lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 18. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 15 Negatoskop LED z uchwytem/podstawką na biurko  – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podświetlenie negatoskopu w technologii LED | TAK |  |
| 2 | Minimum trzy(3) klatkowy | TAK |  |
| 3. | Minimalne wymiary ekranu: 108 cm x 43 cm | TAK |  |
| 4. | Automatyczny wyłącznik światła | TAK |  |
| 5. | Waga nie większa niż 14kg | TAK |  |
| 6. | Zasilanie 230 V, 50; 60 Hz | TAK |  |
| 7. | Pobór moc nie większy niż 220W | TAK |  |
| 8. | Regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej, pozbawiona efektu migotania | TAK |  |
| 9. | Natężenie światła: 6000 cd/m2 - 19.000,00 lux | TAK |  |
| 10. | Równomierność oświetlenia większa bądź równa 95% | TAK |  |
| 11. | Mocowanie: ściana, podstawa biurkowa | TAK |  |
| 12. | Posiadający certyfikaty do pracy w Szpitalu | TAK |  |
| 13. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)